ПРОЕКТ

Генеральный план

муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области

(актуализированная редакция 2018 года)

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Иркутск 2018

Заказчик

Администрация муниципального

образования «Алужинское»

Контракт

№ 1 «16» ноября 2018 года

ПРОЕКТ

«Внесение изменений в генеральный план

муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Иркутск 2018

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

Положение о территориальном планировании

I.I.Текстовые материалы

| № п\п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Том 1. «Положения о территориальном планировании» изложено в новой редакции |

I.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Чертежи утратили силу |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Карта объектов инженерной инфраструктуры. Карта объектов транспортной инфраструктуры. Фрагменты: с. Алужино, д. Большая Кура, д. Харанут Основной чертеж. | 1:30 000 1:5 000 |
|  | Действующие чертежи |  |
| 1. | Карта границ населенных пунктов на территории поселения | М 1:50 000 |
| 2. | Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
| 3. | Карта функциональных зон на территории поселения. Карта размещения объектов местного значения на территории поселения. | М 1:50 000 |
| 4. | Карта функциональных зон в границах населенных пунктов поселения. Карта размещения объектов местного значения в границах населенных пунктов поселения. | М 1:10 000 |

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

II. I. Текстовые материалы

| № п\п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Том 2. «Материалы по обоснованию проекта» внесены изменения |
| 2. | Том 3. «Материалы по обоснованию проекта» Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС) |

II.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Чертежи утратили силу |  |
| 1. | Карта современного использования территории с зонами особых условий использования территорий (опорный план). Фрагменты: с. Алужино, д. Большая Кура, д. Харанут . | 1:30 000 1:5 000 |
| 2. | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Фрагменты: с. Алужино, д. Большая Кура, д. Харанут. | 1:30 000 1:5 000 |
|  | Действующие чертежи |  |
| 1. | Карта современного использования территории поселения | 1:50 000 |
| 2. | Карта современного использования территории в границах населенных пунктов поселения | 1:10 000 |
| 5. | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах населенных пунктов поселения | 1:10 000 |
| 6. | Карта зон с особыми условиями использования территории поселения. | 1:50 000 |
| 7. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагменты: с. Алужино, д. Большая Кура, д. Харанут.???? | 1:30 000 1:5 000 |

Электронная версия

| №№ п/п | Состав материалов | Носитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» (текстовые, графические материалы) | CD-диск |
| 2. | Проект «Генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» (актуализированная редакция 2019 года) (текстовые, графические материалы) |  |

Содержание

Введение	7

1. Особенности экономико-географического положения	10

2. Общая характеристика поселения	11

3. Лесные ресурсы и лесопользование	12

3.1. Общие сведения	12

3.2. Лесовосстановление	16

3.3. Недревесные ресурсы	17

3.4. Охотничьи промысловые ресурсы	18

3.5. Ведение сельского хозяйства	18

3.6. Защита леса	19

3.7. Защита лесов от вредных организмов	20

3.8. Особо охраняемые природные территории	21

3.9. Рекреация	21

3.10. Озеленение	22

4. Архитектурно-планировочная организация территории	25

4.1. Проблемы территориального развития	25

4.2. Планировочная организация территории	25

4.3. Функциональное зонирование территории	26

4.4. Предложения по изменению границ населенных пунктов	28

4.5. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов	28

5. Социально-экономическое положение	30

5.1. Демографические и трудовые ресурсы	30

5.1.1. Демографические ресурсы. Существующее положение	31

5.1.2. Демографические ресурсы. Перспективная численность населения	32

5.1.3. Занятость, трудовые ресурсы.  Современное состояние и проектное решение	34

5.2 Жилищный фонд и жилищное строительство	35

5.2.1. Жилищный фонд и жилищное строительство. Существующее положение	35

5.2.2.  Жилищный фонд и жилищное строительство. Проектное решение	36

5.2.3. Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства	37

5.3. Социальная инфраструктура	39

5.3.1. Социальная инфраструктура. Существующее положение	39

5.3.2. Социальная инфраструктура. Проектное решение	42

5.4. Производственно-хозяйственный комплекс	47

5.4.1. Сельское хозяйство.  Существующее положение	47

5.4.2. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли	49

6.Транспортная инфраструктура	52

6.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение	52

6.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения муниципальное образование «Алужинское».	55

7. Инженерная инфраструктура	58

7.1. Водоснабжение, водоотведение	58

7.1.1.Водоснабжение. Существующее положение	58

7.1.2.Водоснабжение. Проектное решение	59

7.1.3. Водоотведение бытовых стоков. Существующее положение	61

7.1.4. Водоотведение бытовых стоков. Проектное решение	62

7.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО	63

7.2.1. Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Существующее положение	63

7.2.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Проектное решение	64

7.3. Ливневая канализация	66

7.3.1. Ливневая канализация. Существующее положение	66

7.3.2. Ливневая канализация. Проектные предложения	66

7.4. Электроснабжение	67

7.4.1. Электроснабжение. Существующее положение	67

7.4.2. Электроснабжение. Проектное решение	68

7.5. Теплоснабжение	72

7.5.1. Теплоснабжение. Существующее положение	72

7.5.2. Теплоснабжение. Проектное решение	73

7.6. Газоснабжение	75

7.7. Средства связи	76

7.7.1. Средства связи. Существующее положение	76

7.6.2. Средства связи. Проектное решение	77

8. Охрана природы и окружающей среды	79

8.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение	79

8.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы	84

9. Охрана объектов культурного наследия	87

10. Технико-экономические показатели	93

# Введение

Актуализированная редакция проекта генерального плана муниципального образования «Алужинское» подготовлена ИП Зелент Е.А. на основании материалов:

– генерального плана сельского поселения, утвержденного решением Думы муниципального образования «Алужинское» от 17.06.2013 № 148;

– проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области».

Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» выполнен ИП Зелент Е.А. на основании договора субподряда с ООО «ГорА» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с администрацией муниципального образования «Алужинское» (далее – МО «Алужинское») от   «16» ноября 2018 г. № 1 и техническим заданием на проектирование.

В генеральный план также внесены изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ, Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г № 244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Эхирит-Булагатского района.

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Алужинское» обусловлено необходимостью:

1) уточнения границ населенных пунктов муниципального образования, в целях дальнейшего внесения сведений об указанных границах в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

2) учета фактически сложившегося землепользования;

3) учета предложений органов местного самоуправления и заинтересованных физических и юридических лиц;

4) описания и отображения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, функционального зонирования в материалах генерального плана муниципального образования в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

А также учтены материалы документов территориального планирования:

– схемы территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», утвержденной  решением Думы Эхирит-Булагатского района от 29.05.2013 № 314;

– схемы территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп;

– проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования иркутской области, подготовленного в 2017 году ОАО «Гипрогор» (г. Москва).

Положения и решения, предусмотренные генеральным планом МО «Алужинское»,  дополняются и уточняются проектом внесения изменений в генеральный план в следующих разделах в части:

– санитарной очистки территории,

– мероприятий по охране объектов культурного наследия,

– социальной инфраструктуры,

– функционального зонирования,

– изменения и уточнения границ населенных пунктов сельского поселения, а также определение их координат,

– изменения структуры земельного фонда муниципального образования,

– автомобильных дорог,

– изменения технико-экономических показателей, касающихся территории муниципального образования.

В связи с этим внесены изменения в материалы по обоснованию генерального плана, изменены графические материалы и в новой редакции изложено Положение о территориальном планировании (текстовая часть).

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и семантическое описание объектов.

# 1. Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование «Алужинское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, наделено статусом сельского поселения.

Сельское поселение расположено в центральной части Эхирит-Булагатского района в долинах рек Мурин и Кура. На севере сельское поселение граничит с Кулункукским, на юге с Тугутуйским, на востоке с Корсукским, на западе с Капсальским муниципальными образованиями района.

Муниципальное образование «Алужинское» расположено в южной части Иркутской области. Удаленность с. Алужино, от районного центра п. Усть-Ордынский  11,4 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 7,5 км, с запада на восток – около 19 км. Основными водными артериями территории поселения являются реки Мурин и Куяда, ограничивающие территорию поселения с запада и юга.

Через поселение проходит автомобильная трасса регионального значения Р418 Иркутск - Качуг. От нее в Баяндае отходит дорога, открывающая выход (через Еланцы) к побережью Среднего Байкала в районе Малого Моря.

Муниципальное образование «Алужинское» занимает выгодное экономико-географическое положение – в междуречье Мурина и Куяды, территория поселения благоприятна для  сельскохозяйственного и рекреационного освоения. Наибольшим экономическим потенциалом обладают сельскохозяйственные земли и рекреационные ресурсы.

# 2. Общая характеристика поселения

Муниципальное образование «Алужинское»  наделено статусом сельского поселения Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области от 30.12.2004   № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В состав поселения входит три населенных пункта - с. Алужино, д. Большая Кура, д. Харанут.  Административным центром муниципального образования является с. Алужино. В настоящее время границы населенных пунктов поселения не утверждены.

Общая площадь территории поселения составляет 174,0 км2 – 3,4% территории Эхирит-Булагатского района (5 153 км2), 0,02% территории Иркутской области (752 708 км2).

Муниципальное образование «Алужинское» одно из заселенных в Эхирит-Булагатском районе. Плотность населения – 5,7 чел/км2, что несколько выше, чем в среднем по району. В настоящее время на территории поселения проживает около 1,0 тыс. чел, что составляет 3,3% от населения района.

Хозяйственная специализация муниципального образования «Алужинское» - сельскохозяйственное производство. Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство мясо-молочного направления. Наиболее активными субъектами агропромышленного производства являются хозяйства населения.  Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья составляют 54,0% земель поселения.

Поселение  характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. Иркутска.

## 3. Лесные ресурсы и лесопользование

## 3.1. Общие сведения

На территории Алужинского Муниципального Образования расположены леса технического участка № 8 (Совхоз «Муринский») Тугутуйского участкового лесничества. Тугутуйское участковое лесничество входит в состав Усть-Ордынского лесничества Агенства лесного хозяйства Иркутской области. Террториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству организовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июня 2007 года № 256 Иркутской области. Общая площадь земель лесного фонда Усть-Ордынского лесничества составляет 3063542 га. Площадь Тугутуйского участкового лесничества составляет 133785 га. Площадь технического участка № 8 - 3935 га, что составляет 2,9% от общей площади Тугутуйского участкового лесничества. Территория Усть-Ордынского лесничества расположена в юго-восточной части Иркутской области на территории Эхирит-Булагатского административного района.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Алужинского Муниципального Образования отнесены к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному лесному району лесостепной лесорастительной зоны. Лесной фонд Тугутуйского лесничества представлен единым массивом.

Эхирит-Булагатский район представляет собой лесостепь, где луговые степи по речным долинам и террасам чередуются с сосново-лиственными лесами по склонам возвышенных гряд и плоских водоразделов.

Растительный покров представлен сложным сочетанием лесов, степей, лугов, болот и зарослей кустарников. На закономерности распределения растительности в значительной степени влияет рельеф местности, особенно его высота над уровнем моря, и экспозиция склонов. На обширных плоских водоразделах, склонах, увалов господствует лесная растительность. По террасам древних сухих долин и существующих водотоков распространены степи. Луга, болота и заросли кустарников развиваются  по поймам рек, первым надпойменным террасам и днищам падей.

Степи распространены по возвышенным участкам пойменных и надпойменных террас и прилегающим к ним склонам гор. Основу травостоя степей составляют: вострец ветвистый, мятлик оттянутый, тонконог гребенчатый, люцерна серповидная, полынь замещающая, осока твердая, чабрец и др.

Луга развиваются по днищам речных долин. В травостое преобладают тмин обыкновенный и бурятский, клевер луговой, тысячелистник, герань луговая, многие виды лютика.

Болота вместе с лугами образуют комплексы в расширенных речных долинах и относятся к низинному типу. Растительность представлена березами, елью, лиственницей. Единично произрастает багульник болотный, голубика, морошка, а также хвощ болотный, различные виды осок.

Животный мир природных комплексов болот и водоемов относительно разнообразен. Для болот характерны лысуха, пастушок, чибис. Редким является серый журавль. В водоемах округа обитает около 30 видов рыб и один гибрид - плотва-лещ.

Самым крупным представителем фауны является лось. В лесах водятся: медведь, рысь, волк обыкновенный, лисица, заяц, белка, бурундук, полевки, ондатры. Представители птиц: глухарь, тетерев, рябчик.

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная (что составляет 37% покрытой лесом площади) и лиственница сибирская (21%), остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены на территории лесничества: ель сибирская занимает 3% покрытой лесом площади, пихта сибирская – 1%, кедр – 3%. Мягколиственные насаждения занимают 34% лесопокрытой площади, кустарники соответственно – 2%.

Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные и эксплуатационные леса. Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». На территории Алужинского Муниципального Образования защитных лесов нет,  эксплуатационные леса занимают 3935 га.

Таблица 1.  В таблице ниже приводится распределение лесного фонда по категориям земель.

| Категории земель | Всего по территориальному лесничеству, % |
| --- | --- |
| Общая площадь | 100 |
| Лесные земли, всего | 97,6 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 96,4 |
| в том числе: лесные культуры | 1,7 |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 0,1 |
| Естественные редины | 0,1 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 1,0 |
| в том числе: вырубки | 0,7 |
| гари, погибшие лесные насаждения | 0,3 |
| прогалины, пустыри | - |
| Нелесные земли, всего | 2,4 |
| в том числе: пашни | 0,3 |
| сенокосы | 0,2 |
| пастбища | 0,2 |
| воды | 0,1 |
| дороги, просеки | 0,3 |
| усадьбы | - |
| болота | 1,2 |
| Прочие земли | 0,1 |

Лесные земли составляют 97,6% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли соответственно составляют 96,4% . На долю лесных культур приходится 1,7% площади покрытых лесом земель. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0% общей площади лесничества, среди них доминируют вырубки (0,7%). Нелесные земли представлены незначительно (2,4%), преобладают среди них болота (1,2%) и дороги и просеки (0,3%).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины осуществляется в части кв. № 1-12 на площади 2875га;

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

4) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

5) ведение сельского хозяйства в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

7) создание лесных плантаций и их эксплуатация в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

8) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

9)  выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка место-рождений полезных ископаемых в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

10) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

11) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, ли-ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

12) переработка древесины и иных лесных ресурсов в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

13) осуществление религиозной деятельности в кв. № 1-12 на площади 3935 га;

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме заготовки леса. Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений необходимо проводить с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений.

С учетом вырубаемой за один прием древесины выборочные рубки подразделяются на следующие виды:

- очень слабой интенсивности – объем вырубаемой древесины не более 10% от общего запаса;

- слабой интенсивности – 11 -20%;

- умеренной интенсивности – 21 – 30%;

- умеренно высокой интенсивности – 31 – 40%;

- высокой интенсивности – 41 – 50%.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений должны осуществляться с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся:

- площадь и ширина лесосек;

- количество зарубов;

- направление рубки;

- сроки и способы примыкания лесосек.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высокоустойчивых и долговечных древостоев.

Рубки ухода в лесах, выполняющих преимущественно водоохранные функции (нерестоохраные полосы лесов и запретные полосы лесов вдоль водных объектов), должны быть направлены на выращивание здоровых, устойчивых  лесных насаждений с участием древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой. Целесообразно формирование смешанных хвойно-лиственных насаждений с примесью лиственных пород 20-30%.

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть направлены на повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению.

При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными выбросами, необходимо отдавать предпочтение наиболее устойчивым древесным и кустарниковым породам.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом необходимо обеспечивать улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями и болезнями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Использование расчетной лесосеки в целом по лесничеству составляет 17,8%, в том числе по хвойному хозяйству – 24,1%.

Основной удельный вес рубок спелых и перестойных приходится на сплошные рубки (97,8%). Выборочные рубки составляют лишь 2,2% от расчетной лесосеки общего возможного объёма рубки.

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 82%, по мягколиственным хозсекциям – 69%.

Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на длительную перспек-тиву: по хвойным породам от 51 года (по сосновой хозсекции) до 89 лет (по лиственничной хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем на 27 лет.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Почти вся заготовляемая древесина транспортируется в круглом виде за пределы района и лишь небольшая часть перерабатывается на месте.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок.

## 3.2. Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 года № 183, предусматриваются следующие способы лесовосстановления:

- естественное восстановление лесов, которое осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению путем:

а) сохранения возобновившегося под пологом насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород;

б) сохранение при проведении рубок лесных насаждений молодняка и второго яруса ценных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров;

в) ухода за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

г) минерализации поверхности почвы;

д) огораживание площадей.

- искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

- комбинированное восстановление лесов, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение покрытой лесной растительность площади возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

## 3.3. Недревесные ресурсы

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов» (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ, а на территории Алужинского Муниципального Образования дополнительно регламентируется законом Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодатель-ства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 83, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК.

На территории Алужинского Муниципального Образования заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области № 119-оз от 10.12.2007 г.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

## 3.4. Охотничьи промысловые ресурсы

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Животный мир представлен таежным комплексом видов – соболем, колонком, бурым медведем,  белкой,  лосем,  косулей, волком, колонком,  лисицей, горностаем, барсуком, зайцем-беляком, норкой, изюбром, кабаном, кабаргой. Значительны запасы боровой и водоплавающей дичи: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка серая, утки, гуси.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

Из копытных животных наиболее распространены косуля, изюбрь и лось. Возможный отстрел лося и изюбря не должен превышать 20% их численности.

К прочим видам промысловых животных относятся рысь, волк и лисица. Первые два вида оказывают определенное влияние на численность копытных, зайца-беляка и других животных. Местообитания лисицы приурочены, в основном, к сельхозугодьям.

При использовании лесов в границах лесного участка, предоставленного для ведения охотничьего хозяйства, устанавливаются следующие требования:

Обеспечение охраны объектов животного мира и сохранения их среды обитания в соответствии с законодательством;

Осуществление биотехнических мероприятий, исключающих негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов;

Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;

Соблюдение санитарных правил в лесах;

Осуществление ухода за лесом.

## 3.5. Ведение сельского хозяйства

В соответствии с приказом МПР России от 10.05.2007 г. № 124, леса могут использоваться для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной  сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства в Алужинском Муниципальном Образовании может осуществляться в кв. № 1-12 Тугуйского участкового лесничества  на площади 3935га.

Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Для выпаса сельскохозяйственных животных также должны использоваться нелесные земли и необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

С учетом видового состава трав, произрастающих в лесах, их обилия и кормовой ценности, норма выпаса на одну голову крупного рогатого скота устанавливается от 3 до 3,5 га.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

а) занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом;

б) селекционно-лесосеменных и орехоплодовых плантаций;

в) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению;

г) с легкоразмываемыми развеиваемыми почвами.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью землях.

Для выращивания сельскохозяйственных культур могут использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, химические и биологические препараты должны применяться в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства РФ, 2003 г. № 2, ст. 153, ст. 167; 2004 г. № 27, ст. 2711; 2006 г. № 43  ст.4412).

## 3.6. Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Алужинского Муниципального образования, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары. Все пожары относятся к низовым разной степени интенсивности. Основными источниками возникновения лесных пожаров, по данным лесничества, являются местное население, выезжающее в лес для сбора грибов, ягод, рыбной ловли, отдыха, и грозовые разряды ("сухие грозы").

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 36,3% общей площади лесов Алужинского Муниципального образования, со средней степенью - 61,6% и с низкой - 2,1%.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

а) противопожарное обустройство лесов,

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;

-ограничение их распространения;

-организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов.

## 3.7. Защита лесов от вредных организмов

На санитарное состояние лесов оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Алужинского Муниципального образования, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются: - лесные пожары; - все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов).

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастнастная структура древостоя.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

Общее лесопатологическое состояние лесов Алужинского удовлетворительное. Действующих очагов вредителей и болезней не выявлено.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

## 3.8. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Алужинское» существующих ООПТ нет.

## 3.9. Рекреация

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108. Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на прилегающей к ним территории являются:

- прогулки населения летом и зимой;

- спортивные занятия.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Устойчивость насаждений определяет способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках). А также занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.

Предлагается изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха, пляжах и других посещаемых участках.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

## 3.10. Озеленение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата и основным местом кратковременного отдыха жителей.

Проектируемая система озелененных территорий в муниципальном образовании «Алужинское» должна решаться в соответствии с архитектурно - планировочным решением и с учетом существующих озелененных территорий.

Все существующие зеленые насаждения общего пользования необходимо сохранять, дополнительно благоустраивать с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений.

Планировочное ядро всей системы озеленения составят зеленые насаждения общего пользования – парки, сады, скверы и бульвары.

Все проектируемые объекты озелененных территорий общего пользования создаются на основе существующих насаждений и размещаются около административных и общественных зданий, стадионов, главным улицам.

Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования в поселениях к концу проектного срока должна составить в среднем (согласно СНиП 2.07.01–89) 12 м2 на человека:

- с. Алужино  – 0,6 га;

- д. Большая Кура-  0,3 га;

- д. Харануты– 0,4 га.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, скверов и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной среды» даны предложения по организации защитных насаждений и на графических материалах показаны площади и конфигурация необходимых посадок). Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется  в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до  - 300 м – 60 %, от 300м до1000 м – 50 %, от 100 м и более – 40 % (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м.

Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60 % общей площади Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

- деревья – береза, ель, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, сосна, липа;

- кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость обыкновенная, жимолость татарская, ивы, кизильник блестящий, рябинник рябинолистный, смородина красная, смородина черная, разные виды спиреи, шиповник морщинистый.

Кустарники в озеленении города занимают ведущее положение. Для озеленения необходимо использовать материал, выращенный в специализированных питомниках района.

Большое место в озеленении города должны занимать цветочные растения. В числе ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, бегонии, петунии, тагетисы, виола, целозия и др.

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта (рельеф, выходы скальных пород, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские горки.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

- осуществление регулярного ухода.

# 4. Архитектурно-планировочная организация территории

## 4.1. Проблемы территориального развития

Анализ современного состояния в МО Алужинское выявил ряд проблем территориального развития:

- Обеспечение качественным транспортным сообщением;

- Дисперсность застройки населенных пунктов;

Проблема межселенных связей

Территории муниципальных образований Эхирит-Булагатского  муниципального района значительны по площади и малонаселенны. Населенные пункты расположены редко на территории.

При такой форме расселения огромную роль играет качество транспортных связей между населенными пунктами, являющимися очагами хозяйственной деятельности. На сегодняшний день качество транспортной инфраструктуры находится на крайне низком уровне и не позволяет вовлечь периферийные территории в активную хозяйственную деятельность района.

Роль основного линейного элемента опорного каркаса территории района сохраняет автомобильная дорога Иркутск – Качуг.

Зона влияния этой дороги оценивается ареалом с наибольшим потенциалом экономической и инвестиционной активности и привлекательности.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

Внутри населенных пунктов Алужинского МО МО «Алужинское» значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности,  не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами. В данной ситуации большую роль сыграл уклад поживающего населения. Невозможность освоения территории в качестве жилой застройки ранее использованных участков земли привела к образованию «бросовых» территорий.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Особенностью планировочной структуры являются значительные по площади огороды, используемые под посевы кормов для личных подсобных хозяйств.

## 4.2. Планировочная организация территории

Населенные пункты представляют собой образования из соединенных ранее существовавших улусов. Планировочная структура всех населенных пунктов (Харанут, Алужино, Большая Кура) МО Алужино «Алужинское» идентична.  Въездная улица является центральной композиционной осью и обрамлена объектами  соцкультбыта. Большую роль в сложившейся планировочной организации играют водные объекты, вдоль которых формировалась застройка.

Большая часть земель занята индивидуальной жилой застройкой, значительные площади отведены под сельскохозяйственное использование, а именно огороды, которые располагаются на самых различных территориях населенных пунктов: по фасаду застройки центральных улиц, внутри кварталов и на окраинах у воды,  благодаря чему,  планировочная структура носит  хаотичный характер застройки.

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры в населенных пунктах с перспективным развитием в северном направлении к водным объектам.

Использование территорий недействующих промышленных и сельскохозяйственных объектов в целях развития сельскохозяйственной деятельности

Значительные территории внутри населенных пунктов в МО Алужинское заняты недействующими производственными и сельскохозяйственными объектами. Эти территории на сегодняшний день используются крайне экстенсивно, многие из них фактически брошены и деградируют.

В силу прогнозируемого незначительного роста производственного сектора в муниципальном образовании и необходимости развития сельского хозяйства, а именно животноводства, проектом предлагается перепрофилирование таких неиспользуемых территорий под размещение животноводческих ферм и в комплексе коммунально-складские площадки, необходимые для обеспечения жизнедеятельности данных объектов.

## 4.3. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование – итоговый материал Генерального плана, определяющий укрупнённые рамочные условия использования территории поселков, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории, положения поселков в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границе населенных пунктов МО Алужино «Алужинское» устанавливаются следующие функциональные зоны:

Жилая зона

Включает в себя застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, отдельно стоящие объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, культовые объекты.

Существующий жилой фонд представлен  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, необходимостью формирования единой планировочной структуры и уходу от формированию застройки по родовой пренадлежности.  Проектом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в с. Алужино:

- в южной части с. Алужино на свободных неиспользуемых территориях, формируя фасад застройки открывающийся на пойму р. Мурин;

- в центральной части с. Алужино на незастроенных территориях.

Проектом предлагаются резервные территории под жилую застройку, связывающие центральную часть населенного пункта с восточной, а также в южной части с видом на пойму р. Мурин.

Освоение этих территорий может быть востребовано в период после окончания расчетного срока, а так же на период расчетного срока, в случае возрастания потребности в жилых территориях.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в д. Большая Кура:

- в центральной части деревни в существующих кварталах;

- резервные территории под жилую застройку в юго-восточной части с выходом к реке Кура , обрамленной лесными массивами.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в д. Харанут:

В кварталах, формируемых основную планировочную ось, среди существующей застройки;

резервные территории под жилую застройку между ранее сложившейся застройкой  и водной артерией (р. Мурин).

Общественно-деловая зона

Включает в себя застройку административно-деловыми зданиями, объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, социального обеспечения, спорта.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль главных улиц, формирующих ядра общественных центров. Большинство важных объектов общественного назначения запланировано на свободных территориях вдоль центральной улицы с выходами к пойме реки, что позволит организовать пешеходные связи с выходами к рекреационной зоне.

Проектом предлагается размещение в общественно-деловой зоне таких объектов, как: врачебная амбулатория, отделение банка, спортивный зал, предприятия торговли и общественного питания и другие объекты.

Так же в виду сложившейся линейной планировке на значительных по масштабу территориях новой жилой застройки предлагается сформировать общественные подцентры, включающие предприятия торговли и бытового обслуживания.

Рекреационная зона

Территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны МО Алужинское входят озелененные территории общего пользования, спортивные плоскостные сооружения, лесные массивы на территории населенных пунктов и зоны сезонного отдыха.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения.

Сельскохозяйственная зона

Территории, занятые сельхозугодьями, сельхозпредприятиями, участками для ведения ЛПХ, территории СНТ и дачных поселков.

Основу сельскохозяйственной зоны МО Алужинское составляют территории сельскохозяйственных угодий, а также территории, используемые в целях ведения  личного подсобного хозяйства местным населением.

Проектом предусмотрено сохранение границ сельскохозяйственной зоны в существующих пределах.

Земли сельскохозяйственного назначения  имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. Однако, территориальное развитие населенных пунктов в некоторых случаях невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому желательно изымать для этих целей земли худшего качества.

## 4.4. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ населенных пунктов МО Алужинское.

Проектом предусмотрено незначительное увеличение территорий населенных пунктов за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в связи с потребностью размещения новых жилых территорий в северо-восточном и северном направлениях.

Изменение границ населенных пунктов позволит поселку стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение периода расчетного срока генерального плана.

Площадь территории с. Алужино, с учетом измененных границ, составит 217,8  га, что на 9,8  га больше существующей.

Площадь территории с. Харанут, с учетом измененных границ, составит 245,4  га, что на 9,4  га больше существующей.

Площадь по населенным пунктам муниципального образования «Алужинское» до 2032 года приведена в таблице 2.1, на основании материалов генерального плана, утвержденного решением Думы от 17.06.2013 № 148.

Таблица 2.1 Площадь по населенным пунктам муниципального образования «Алужинское» до 2032 года

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | по материалам ГП, утвержденного решением Думы от 17.06.2013 № 148 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (га) | Структура (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Алужино | 217,8 |  |
| 2 | д. Харанут | 245,4 |  |
| 3 | д. Большая Кура |  |  |
| Всего в границах населенных пунктов МО |  | 100 |

В материалах проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» уточнены границы населенного пункта поселения.

Так площади границ населенных пунктов:

–  с. Алужино увеличилась на 3.82 га;

– д. Харанут уменьщилась на 7,71 га;

– д. Большая Кура уменьшилась на .

Изменение границ населенного пункта позволит поселку стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение периода расчетного срока генерального плана.

## 4.5. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

территории, не входящие в настоящее время в границы населенных пунктов, но уже «работающие» на них;

территории, необходимые для дальнейшего развития населенных пунктов по архитектурно-планировочным факторам.

Изменение границ населенных пунктов муниципального образования Алужинское предлагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Генеральным планом предлагается изменение границ для Алужино, Харануты.

Внесением изменений в Генеральный план сельского поселения уточнены координаты границ населенных пунктов в системе МСК38 с учетом данных Росреестра по Иркутской области и заключения министерства лесного комплекса Иркутской области, в целях дальнейшего внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того. для устранения противоречий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости и лесного реестра. А также с целью установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель.

Общая площадь категории земель населенных пунктов МО «Алужинское» с учетом внесенных изменений и проведенных измерений с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «Панорама» составит -------- га, т.е общая площадь в границах населенных пунктов уменьшилась на ------ га за счет исключения земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

Долевые земли сельскохозяйственного назначения в границу населенных пунктов не включались. Общая площадь долевых земель на территории МО «Алужинское» составляет 
--------- га, в соответствии с постановлением от 15.08.1994 № 200????.

Проектная площадь по населенным пунктам муниципального образования «Алужинское» до 2032 года, приведена в таблице 2.

Таблица 2. Изменение границ населенных пунктов муниципального образования «Алужинское»

| № | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алужино | 217,8 |  |  |  |
| 2 | д. Харанут | 245,4 |  |  |  |
| 3 | д. Большая Кура |  |  |  |  |

# 5. Социально-экономическое положение

## 5.1. Демографические и трудовые ресурсы

На территории муниципального образования «Алужинское» (174,0 км2) в  3-х населенных пунктах проживает около 1,0 тыс. чел. Плотность населения сельского поселения составляет 5,7 чел/км2 (в Иркутской области – 3,2 чел/км2).

Село Алужино является административным центром муниципального образования – здесь проживает 51,6% населения (511 чел), сосредоточены наиболее значимые объекты производственной и социальной сферы.  Средний размер сельского населенного пункта в муниципальном образовании «Алужинское» составляет – 330 чел.

Структура сети населенных мест муниципального образования  «Алужинское» имеет линейный принцип размещения. Население сосредоточено в основном на территориях прилегающих к транспортной магистрали, проходящей по территории поселения в широтном направлении.

Таблица 3. Динамика численности населения за период 2002-2012 гг. и удаленность населенных пунктов муниципального образования «Алужинское»

| Населенный пункт | 1.01.2002 г., чел | 1.01.2012г, чел | Прирост (убыль) населения, чел | Удаленность населенного пункта от административного центра, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел | % | поселения | района |
| с. Алужино | 566 | 511 | -55 | -9,7 | 0,0 | 11,4 |
| д. Большая Кура | 207 | 194 | -13 | -6,3 | 3,0 | 15,2 |
| д. Харанут | 409 | 285 | -124 | -30,3 | 7,2 | 24,5 |
| В целом по поселению: | 1182 | 990 | -192 | -16,2 | - | - |

Самыми неблагоприятными в демографическом отношении является д. Харанут, по сравнению с показателями 2002 года численность населения сократилась более чем на 30%. Сокращение численности населения отмечено так же в населенных пунктах Алужино и Большая Кура.

Рисунок 1. Динамика численности населения

На перспективу предусматривается совершенствование и развитие системы расселения муниципального образования «Алужинское» путем дальнейшего формирования опорной сети населенных пунктов, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания. Совершенствование транспортной сети, за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты сельского поселения.

### 5.1.1. Демографические ресурсы. Существующее положение

Численность постоянного населения муниципального образования «Алужинское» на 01.01.2012 г. составила 990 человек, по данным федеральной службы государственной статистики Иркутской области.

За прошедшие 10 лет (2002-2012 г.г.) численность постоянного населения муниципального образования увеличилась на 16,2%  (с 1182 чел). В настоящее время  показатель естественного прироста населения в муниципальном образовании «Алужинское»  +6,1 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Сокращение численности населения связано, в первую очередь, с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы,  сокращением производства, развалом отраслей (сельское хозяйство) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

Демографическая ситуация муниципального образования «Алужинское» характеризуется:

- сменой ежегодных темпов прироста от -7,9 до +8,5 в определенный период;

- превышением рождаемости над естественной убылью населения;

- отрицательным сальдо миграционного прироста населения.

Ниже приводятся данные динамики численности населения муниципального образования «Алужинское» в различные периоды.

Таблица 4. Динамика численности постоянного населения муниципального образования «Алужинское»  за период 2002-2012 г.г.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, чел | 1182 | 1168 | 1108 | 1067 | 1115 | 1091 | 1005 | 1090 | 1037 | 990 |
| Изменение численности населения к предыдущему показателю, % | - | -1,2 | -5,1 | -3,7 | +4,5 | -2,2 | -7,9 | +8,5 | -4,9 | -4,5 |

На протяжении рассматриваемого периода в муниципальном образовании «Алужинское» отмечается смена ежегодных темпов прироста от -7,9 до +8,5 в определенный период.  В поселении наблюдается ежегодное положительное сальдо естественного прироста, при убыли или в отдельные годы незначительном миграционном приросте населения. В течение рассматриваемого периода численность населения остается практически стабильной на уровне 1,0-1,1 тыс. чел.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 17,2 при аналогичном показателе смертности менее 11,1. В 2011 году число родившихся составило 17 чел., умерших 11 чел.,  естественный прирост +6 чел. В том же году миграционная убыль составила -28 чел. Таким образом, миграционные потоки оказывают большее влияния на демографические показатели, чем естественный прирост.  Механический отток населения связан с появлением значительной безработицы, как официальной, так и скрытой, сокращением  доходов населения и снижением уровня  жизни, что усугубляется более высокими затратами на проживание в неблагоприятных природных условиях.

### 5.1.2. Демографические ресурсы. Перспективная численность населения

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории.

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

- снижением оттока молодых людей;

- политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в программе «Социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 гг.) рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- нормализация и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции  принималось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает стабилизацию численности населения к 2022 году с последующим среднегодовым ростом 0,8-1,2% в период до 2032 года.

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения миграционной и естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс возвращения бывших жителей сел в свои родные места.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, социальная сфера и пр.), потенциал для которых муниципальное образование «Алужинское» имеет.

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего  увеличение естественного прироста населения, численность постоянного населения  тем не менее не увеличится до 2022 года. Это будет вызвано прежде всего тем, что начиная с 2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться.

Таблица 5. Проектная численность населения муниципального образования «Алужинское»

| Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- |
|  | 1.01.2012, чел | I очередь 2022 год, тыс. чел | Расчетный срок 2032 год, тыс. чел |
| МО «Алужинское», в том числе | 990 | 1,0 | 1,1 |
| с. Алужино | 511 | 0,48 | 0,52 |
| д. Большая Кура | 194 | 0,23 | 0,25 |
| д. Харануты | 285 | 0,30 | 0,33 |

Учитывая действующие на территории программы и перспективы развития  муниципального образования  «Алужинское» в качестве основного выбран «оптимистический» сценарий.

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста.

Ориентировочный прогноз численности населения муниципального образования «Алужинское» на 2022 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения населения поселения за период 2002-2012 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в данной области, при возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 1,0 тыс. человек. В последующий период до 2032 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 1,0 – 1,1 тыс. человек.

### 5.1.3. Занятость, трудовые ресурсы.  Современное состояние и проектное решение

Перспективы дальнейшего развития экономики муниципального образования «Алужинское», как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами. Обеспечение занятости населения и права на достойный труд является необходимым условием для демографического развития муниципального образования.

Трудоспособное население (595 чел.) составляет 60% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).

В экономике муниципального образования занято около 14,3% трудовых ресурсов поселения. Основные места приложения труда – сельскохозяйственное производство и объекты социальной сферы, расположенные на территории населенных пунктов поселения.

Уровень официально зарегистрированной  безработицы к экономически активному населению – 18,3% (в Иркутской области 2,6%).

Среднегодовая численность занятых в экономике муниципального образования «Алужинское» составляет 86 чел.  Ниже представлена структура занятости населения муниципального образования в отраслевом разрезе.

Таблица 6. Структура занятости по видам экономической деятельности (2012 г.)

| Вид экономической деятельности | чел | % |
| --- | --- | --- |
| всего, в том числе | 86 | 100,0 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2 | 2,3 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств | 3 | 3,5 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 8 | 9,3 |
| образование | 69 | 80,2 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 4,7 |

Основными отраслями занятости населения является сельское хозяйство и отрасли социальной сферы.

В образовании работает 80,2% занятого в экономике поселения населения, следующее по численности занятых государственное управление (9,3%) и торговля (3,5%).

Из приведённых выше данных, следует, что, не смотря на общее снижение  численности населения в период 90-х годов,  в настоящее время поселение в достаточной степени обеспечено трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного населения среди других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.

Очень актуально для сельского поселения удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

Одна из основных задач, которая может быть решена в рамках реализации генерального плана - это создание на территории поселения новых рабочих мест. Проектом предусматривается развитие сельскохозяйственного производства, отраслей социальной сферы, что, несомненно, создаст предпосылки для организации дополнительных рабочих мест.

## 5.2 Жилищный фонд и жилищное строительство

### 5.2.1. Жилищный фонд и жилищное строительство. Существующее положение

Жилищный фонд муниципального образования «Алужинское» по состоянию на 1.01.2012 г., составляет 20,4 тыс. м2 (данные Администрации муниципального образования «Алужинское»). Средняя обеспеченность – 20,6 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Ниже приведены данные характеристики жилищного фонда муниципального образования «Алужинское».

Таблица 7. Распределение жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | Количество домовладений | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 3 | 0,2 | 1,0 |
| 2 | Деревянные | 245 | 20,2 | 99,0 |
|  | Итого: | 248 | 20,4 | 100,0 |

Таблица 8. Распределение жилищного фонда по годам возведения, %

|  | Год постройки | Количество домовладений | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 года | 28 | 1,5 | 6,8 |
| 2 | 1921-1945 | 30 | 1,7 | 7,7 |
| 3 | 1946-1970 | 69 | 4,3 | 18,9 |
| 4 | 1971-1995 | 87 | 6,3 | 28,1 |
| 5 | После 1995 года | 26 | 8,7 | 38,5 |
|  | Итого: | 240 | 22,5 | 100 |

На территории населенных пунктов муниципального образования «Алужинское» преобладает в основном индивидуальная усадебная жилая застройка.

Существующие размеры индивидуальных участков в Алужинском муниципальном образовании  - от 6 до 100 соток. Предоставление земельных участков на территории поселения осуществляется в соответствии с Решением Думы Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 28 декабря 2011 года № 208 « Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков и заключения договоров аренды (купли-продажи) земельных участков».

минимальная площадь земельного участка:

- для ведения личного (подсобного) хозяйства и индивидуального жилищного строительства – 0,04 га;

максимальная площадь земельного участка:

- для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га;

- для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,2 га;

- для ведения садоводства и огородничества – 0,2 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 50 га.

Основные проблемы муниципального образования  «Алужинское»:

- Благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд сельского поселения практически не благоустроен, отсутствует централизованное водоснабжение, канализация, дома имеют печное отопление;

- Низкие темпы жилищного строительства. В течение последних 10 лет на территории муниципального образования «Алужинское» ввод жилищного фонда не производился.

- Удельный вес ветхого и аварийного жилья (физический и моральный износ жилищного фонда свыше 65%).  Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляют деревянные домостроения.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании «Алужинское» являются:

- естественное старение зданий;

-хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

### 5.2.2.  Жилищный фонд и жилищное строительство. Проектное решение

Настоящим проектом принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также программы регионального и муниципального уровня:

Долгосрочная целевая программа  Иркутской области "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа  Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014";

Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы;

Областная государственная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Иркутской области» на 2008-2011 годы;

Программа «Социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 годы);

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы;

Кроме того, в работе учитываются материалы схемы территориального планирования Иркутской области, выполненные ФГГУП РосНИПИУрбанистики (Санкт-Петербург, 2009 г.) и схемы территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (ОАО «Гипрогор», 2010 г.).

Основные стратегические направления в жилищной политике:

- Замена ветхого и аварийного жилья;

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;

- Переоценка технического состояния жилищного фонда;

- Благоустройство жилищного фонда инженерной инфраструктурой, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

- Формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, в том числе путем привлечения ресурсов областного бюджета;

- Создание благоприятных условий для ежегодного роста объёмов нового жилищного строительства;

- Доведение удельной общей площади жилищ до нормативной в соответствии с «нормативами градостроительного проектирования РФ»;

- Увеличение доли жилья, строящегося для молодых семей, работников социальной сферы и граждан, получающих государственную поддержку на улучшение жилищных условий;

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

- Резервирование прилегающих к населённому пункту территорий под жилищное строительство.

В перспективе целесообразно включение муниципального образования «Алужинское» в областные программы развития жилищного строительства.

### 5.2.3. Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства

Сокращение численности населения в период 90-х годов сказалось на состоянии жилищного фонда поселения. Необходимо проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) и ветхих домов на территории населенных пунктов муниципального образования.

Проектом предлагается частичная ликвидация существующего ветхого жилья. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 3,5 тыс. м2 общей площади.

В соответствии с программой «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», предусмотрен рост жилищной обеспеченности до 22,5 м2 /чел. Размер общей площади жилого помещения приобретаемого (строящегося) жилья устанавливается для семей разной численности в следующих размерах:

-	33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;

-	42 кв. метра – для семьи из 2 человек;

-	по 18 кв. метров на каждого члена семьи – при численности семьи 3 и более человек.

Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 7,8 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод  жилищного фонда – 0,3-0,4 тыс.  м2 общей площади в год.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 24,7 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 1,1 тыс. человек возможно увеличение существующей нормы обеспеченности до 22,0-22,5 м2/чел.

Плотность застройки на вновь предложенных к освоению площадках приняты на основании СНиПа, в соответствии с принятым строительным зонированием составляет 0,5 - 0,6 тыс. м2 /га (усадебная застройка).

Учитывая нормативы предоставления земельных участков на территории сельского поселения, размер участков для индивидуального строительства рекомендуется принять – 18-20 соток.

Таблица 9. Распределение жилищного фонда муниципального образования «Алужинское» на расчетный срок и I очередь строительства, тыс. м2 общей площади

|  | Тип застройки | Совре-менное состоя-ние | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока | Расселя-емое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок (2032) | Всего, в том числе | 20,4 | 3,5 | 16,9 | 7,8 | 24,7 | 1,1 |
|  | с. Алужино | 9,8 | 1,7 | 8,1 | 3,5 | 11,6 | 0,52 |
|  | д. Большая Кура | 4,6 | 0,8 | 3,8 | 1,9 | 5,7 | 0,25 |
|  | д. Харануты | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 7,4 | 0,33 |
| В т.ч. I очередь строительства (2022) | Всего, в том числе | 20,4 | 1,4 | 19,0 | 2,3 | 21,3 | 1,0 |
|  | с. Алужино | 9,8 | 0,7 | 9,1 | 1,1 | 10,2 | 0,48 |
|  | д. Большая Кура | 4,6 | 0,3 | 4,3 | 0,6 | 4,9 | 0,23 |
|  | д. Харануты | 6 | 0,4 | 5,6 | 0,7 | 6,3 | 0,30 |

На первый этап строительства предлагается освоение около 1/3 намеченного объёма нового строительства – 1,4 тыс. м2 общей площади (с учетом строящихся домов и произведенных отводов).

Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 1,4 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития поселения – 21,3 тыс. м2 общей площади.

При предполагаемой стабилизации численности населения на уровне 1,0 тыс. жителей к  2022 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до на уровне 21,0-21,3 м2/чел.

Оценка свободных от застройки территорий поселения показала возможность освоения части из них под размещение новых жилых образований. Развитие жилищного фонда поселения предусматривается как в границах существующих населенных пунктов, так и за их пределами на свободных территориях. Для размещения  нового строительства к освоению предусматривается в общей сложности 14 – 16 га свободных территорий под размещение индивидуальной застройки.  Наибольшие объемы жилищного строительства предусмотрены в административном центре поселения - с. Алужино (7,4 га) и в д. Харанут (5,0 га). Намеченные генеральным планом объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов планировки и застройки.

## 5.3. Социальная инфраструктура

### 5.3.1. Социальная инфраструктура. Существующее положение

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Месторасположение и обеспеченность поселения учреждениями социальной сферы показана на карте современного использования территории с зонами особых условий использования территорий (опорный план), разработанной в составе обосновывающих материалов проекта.

В настоящее время на территории муниципального образования «Алужинское» функционируют:

- 2 дневных общеобразовательных школы, в том числе 1 средняя (с. Алужино), 1 начальная (д. Большая Кура);

- дошкольное образовательное учреждение (д. Харанут);

- сельский дом культуры (с. Алужино), 2 сельские библиотеки (с. Алужино, д. Харанут);

- 2 фельдшерско акушерских пункта ( с. Алужино, д. Большая Кура).

Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания не высоко.

Административный центр муниципального образования  с. Алужино является центром обслуживания населения сельского поселения учреждениями повседневного и  периодического спроса, потребность жителей в учреждениях и эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет объектов расположенных в 
п. Усть-Ордынский.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными администрации Эхирит-Булагатского района.

Образование

По состоянию на 2011/2012 учебный год в  поселении функционирует 2 общеобразовательных школы, в том числе одна начальная школа и одно дошкольное образовательное учреждение. Фактическая наполняемость школ значительно ниже нормативной (54,6%). Подобные показатели объясняются снижением естественного прироста и численности населения в 90-е годы.

В рамках программы «Школьный автобус» ежедневно осуществляется подвоз детей из д. Большая Кура в среднюю общеобразовательную школу села Алужино.

Учреждения образования расположены в приспособленных помещениях, материально-техническая база отдельных учреждений образования требует модернизации в соответствии с нормативами и современными требованиям образовательного процесса.

Учреждения культуры

В поселении функционируют следующие учреждения культуры – Дом культуры (200 мест) - с. Алужино и сельские библиотеки (с. Алужино, с. Харанут). Учреждения культуры и искусства поселения нуждаются в приобретении современной техники, пополнении библиотечных фондов. Техническое состояние отдельных зданий требует капитального ремонта, реконструкции и модернизации.

Здравоохранение

На территории муниципального образования имеется 2 фельдшерско акушерских пункта, общей нормативной емкостью 40 пос/сутки: с. Алужино (20 пос/сутки), д. Большая Кура (20 пос/сутки).

Территория муниципального образования «Захальское» обслуживается отделением скорой помощи областной больницы №2 поселка Усть-Ордынский.

Фактическая посещаемость учреждений здравоохранения в среднем соответствует нормативной. Учреждения расположены во встроенных приспособленных помещениях, ряд которых требует капитального ремонта и модернизации.

Физическая культура и спорт

Спортивные сооружения поселения представлены спортивными залами и стадионами при общеобразовательных школах.  Отдельных спортивных сооружений в населенных пунктах сельского поселения нет.

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

В сельском поселении не достаточно развита сеть учреждений торговли, общественного питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства.

Торговая сеть сельского поселения представлена магазинами продтоваров и товаров повседневного спроса, общей торговой площадью 81,8 м2, наиболее крупные из них расположены в административном центре поселения.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют  предприятия общественного питания и учреждения коммунальной сферы.

На территории сельского поселения расположены родовые кладбища и  кладбища традиционного захоронения.

Территория муниципального образования обслуживается добровольными пожарными командами (2 ед. техники МТ3-80) и попадает в двадцатиминутный радиус выезда пожарной части – 43 (п. Усть-Ордынский), согласно ст. 76 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.

Таблица 10. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

|  | Наименование | Единица измерения | Ёмкость учреждений | Норма на 1000 жителей1 | Фактич. на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1. | Общеобразовательные школы | мест | 130 | 71,7 | 131,3 | 183,1 |
| 2. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 0 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Клубы, дома культуры | мест | 200 | 100 | 202,0 | 202,0 |
| 4. | Библиотеки | объект | 2 | 0,2-0,3 | 2,0 | 100,0 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 40 | 18,5 | 40,4 | 218,4 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Спортивные залы | м2 площади пола зала | - | 150 | 0,0 | 0,0 |
| Торговля и общественное питание |
| 8. | Учреждения торговли | тыс. м2 торговой площади | 81,8 | 280,0 | 82,6 | 29,5 |
| 9. | Предприятия общественного питания | мест | 0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет обеспеченности поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей СНиП-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на постоянное население сельского поселения Алужинское – 0,99 тыс. человек.

Сокращение численности постоянного населения сельского поселения сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания, в том числе образовательных,  культурных и медицинских учреждений.

Однако спектр предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения. В сельском поселении отсутствуют спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения. Не в достаточном количестве на территории поселения представлены учреждения торговли и общественного питания, объекты бытового обслуживания населения.

Отдельные объекты сферы обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания) являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Основная задача в перспективе состоит в улучшении технического состояния учреждений и их материальной базы, качества обслуживания населения, упорядочении сети учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами, также развитии инфраструктуры сферы отдыха и досуга.

### 5.3.2. Социальная инфраструктура. Проектное решение

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания муниципального образования «Алужинское» в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания на рассматриваемой территории.

При разработке раздела принят во внимание ряд документов, реализуемых в настоящее время на планируемой территории:

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие социальной инфраструктуры Иркутской области на 2010-2014 годы»;

Долгосрочная целевая программа  Иркутской области «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014»;

Программа «Социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 годы);

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы;

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2011-2015 годы;

Поддержка и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2012-2015 годы.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Таблица 11. Ориентировочный расчёт потребности сельского поселения в основных учреждениях обслуживания

|  | Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит. | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь строительства, 2022 г. | Расчетный срок, 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Школы | мест |  | 262 | 262 |
| 2. | Детские сады | мест | 25 | 25 | 27,5 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Клубы, дома культуры | мест | 100 | 100,0 | 110,0 |
| 4. | Библиотеки | объект | 0,2-0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 5. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос/смену | 18,5 | 18,5 | 20,4 |
| 6. | Аптеки | объект | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 8. | Спортивные залы | м2 | 150 | 150,0 | 165,0 |
| Торговля и общественное питание |
| 9. | Учреждения торговли | м2 торг. пл. | 280 | 280,0 | 308,0 |
| 10. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 40 | 44 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 7 | 8 |
| 12. | Кладбище | га | 0,24 | 0,2 | 0,3 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 13. | Отделение банка | операц. место | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

Расчет потребности сельского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей СНиП-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», а также с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области и местных нормативов градостроительного проектирования поселения на планируемое постоянное население муниципального образования «Алужинское» – 1,1 тыс. человек, в том числе на 1 очередь  (2022 год) – 1,0 тыс. человек.

Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания, приведенные показатели могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на территории поселения, исходя из социальных нормативов. Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. Виды обслуживания, ориентированные на коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.) не поддаются нормированию, поскольку их развитие зависит от рыночной конъюнктуры. Допускается увеличение приведенных показателей при соответствующем обосновании и по согласованию с органами местного самоуправления.

В проекте предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных территориях.

Ниже приводится ориентировочные целевые показатели ввода нормативных объектов социальной сферы в перспективном периоде.

Таблица 12. Ориентировочный расчёт строительства учреждений социальной сферы на территории сельского поселения в перспективном периоде

|  | Наименование учреждений | Единица измерения | Сущест-вующее сохраняемое | Новое строи-тельство | Плани-руемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Школы | мест | 130 | 132 | 262 |
| 2. | Детские сады | мест | 0 | 35 | 35 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Клубы, дома культуры | мест | 200 | - | 200 |
| 4. | Библиотеки | объект | 2 | - | 2 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 5. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос/ смену | 40 | 45 | 45 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Спортивные залы | тыс.м2 | 0,0 | 165,0 | 165,0 |
| Торговля и общественное питание |
| 8. | Учреждения торговли | м2 торг. пл. | 81,8 | 226,2 | 308,0 |
| 9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 0,0 | 44 | 44 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0,0 | 8 | 8 |

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Учреждения образования

В настоящее время фактическая наполняемость школ муниципального образования «Алужинское» ниже нормативной (54,6%). Имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений на 1 очередь реализации мероприятий генерального плана могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных существующих помещений под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»). Учитывая мероприятия «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 г.г.» проектом предусмотрено строительство общеобразовательной школы в д. Харанут (132 места).

Создание механизма устойчивого развития системы образования осуществляется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования всех уровней и ступеней;

- создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования;

- сохранение и поддержка сети образовательных учреждений;

- внедрение инновационных и информационных технологий в образовательных учреждениях;

- сохранение и  развитие системы дошкольного образования, обеспечение их функционирования в соответствии с потребностями населения;

- создание условий развития способностей и интересов детей дошкольного возраста;

- организация форм дополнительного образования детей на базе культурных и образовательных учреждений поселения;

Стратегическая цель политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских, дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости должно быть принято на стадии проекта планировки, в соответствии с планами реализации  ведомственных целевых программ в Эхирит-Булагатском муниципальном районе.

Учреждения культуры и искусства

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-сохранение, развитие и распространение культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, народных промыслов и ремесел;

-сохранение и использование исторического наследия;

-развитие краеведческой деятельности, библиотечного фонда, поддержка национальных культур;

- обеспечение экономических и финансовых условий деятельности учреждений культуры;

- повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры в различных формах и видах;

- обеспечение культурным обслуживанием жителей отдаленных сельских населенных пунктов, с численностью населения меньше 100 человек (организация передвижных форм обслуживания);

- привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального областного бюджета.

В соответствии со схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607, на территории населенных пунктов сельского поселения планируется размещение объектов капитального строительства регионального значения в области здравоохранения – строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алужино, д. Харануты, д. Большая Кура.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

- строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой;

-  реорганизация сложившихся структур первичного звена медицинской помощи (врачебных амбулаторий, амбулаторий участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов) в индивидуальные или общие врачебные практики;

- повышение уровня комфортности пребывания пациентов в медицинских учреждениях;

- улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики, диагностики и лечения социально опасных заболеваний;

- создание условий для привлечения врачей-специалистов различного профиля.

Физкультурно-спортивные сооружения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а так же развитие и насыщение сложившихся спортивных зон.

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

В рамках реализации социальных программ проектом предлагается:

- усиление спортивной материально-технической базы;

- повышение уровня мастерства спортсменов, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с целью оздоровления населения;

- развитие детско-юношеского спорта;

- строительство плоскостных спорт устройств и спортивных залов на территории поселения.

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и областных бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Учреждения торговли,  общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

С целью создания соответствующего рыночным условиям и удовлетворяющего потребностям граждан потребительского рынка усилия должны быть направлены на создание обновленной сферы торговли и услуг, повышение качества обслуживания населения в организации торговли, общественного питания и сферы услуг.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Для совершенствования системы обслуживания населения необходимо вести работу по следующим направлениям:

-  развитие инфраструктуры торговли, общественного питания на территории муниципального образования;

-  развитие инфраструктуры бытового обслуживания;

- повышение качества и безопасности бытовых услуг, оказываемых населению;

- создание благоприятных инвестиционных, правовых и финансовых условий для субъектов потребительского рынка.

В целях привлечения инвесторов для создания вышеуказанных объектов на территории поселения действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Таблица 13. Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом к размещению на территории муниципального образования «Алужинское»

|  | Наименование объекта | Месторасположение | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательная школа | д. Харанут | 2012-2022 гг. | 132 места |
| 2. | Спортивный зал | с. Алужино | 2012-2032 гг. | 165,0 м2 |
| 3. | Стадион | с. Алужино, д. Харанут | 2012-2032 гг. | 1,0 га |
| 4. | Учреждение бытового обслуживания | с. Алужино | 2012-2032 гг. | 8 раб. мест |

## 5.4. Производственно-хозяйственный комплекс

### 5.4.1. Сельское хозяйство.  Существующее положение

Сельскохозяйственное производство является основой экономики муниципального образования «Алужинское», это отрасль, которая активно развивается на рассматриваемой территории.  Поселение  характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. Иркутска. Развитию отрасли способствует то обстоятельство, что в поселении велика доля бурятского населения, для которого скотоводство является традиционным занятием. Сельское хозяйство является основным источником дохода постоянного населения муниципального образования.

Снижение производства продукции в сельхозорганизациях в 90-х годах привело к наращиванию производства в хозяйствах населения (ЛПХ). Доля продукции хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась (концентрация поголовья скота, производства мясомолочной и плодоовощной продукции). В частном секторе накоплен значительный потенциал для получения экологически чистой продукции. В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. На территории муниципального образования «Алужинское» субъектами агропромышленного производства являются хозяйства населения.

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей поселения является сырьевой базой для ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Сагаан-Нур», расположенных в п. Усть-Ордынский. Выгодное экономико-географическое расположение сельского поселения относительно рынков сбыта и наличие различных: дерново-подзолистых и качественных светло-серых и серых лесных почв способствует развитию на территории поселения сельского хозяйства специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, картофеля, кормовых культур.

По природно-экономическим условиям муниципальное образование «Алужинское» относится к зерноводческой природно-сельскохозяйственной зоне с развитым мясо-молочным и шерстным направлением.

Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья составляют 54% земель поселения. В настоящее время доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий составляет 49,0%.

На территории муниципального образования «Алужинское» сельскохозяйственное производство осуществляют 2 крестьянских фермерских хозяйства (КФХ) и 307 хозяйств населения (ЛПХ). Размер земельного участка составляет в среднем 0,9 га. Объем молочных ферм в личных хозяйствах как правило не превышает четырех коров с приплодом.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

-	низкая урожайность кормовых культур и большие потери при их заготовке и хранении, большие площади неиспользуемых естественных кормовых угодий;

-	неиспользуемый в настоящее время породный потенциал скота;

-	низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-	неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-	финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса поселения.

### 5.4.2. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала территории, на основании анализа динамики, современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки. При работе учтены областные целевые программы по развитию АПК Иркутской области: Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Иркутской области на 2013-2020 годы», Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, материалы федерального национального проекта – «Развитие АПК».

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса; возобновление роста производства; создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли; обеспечение продовольственной безопасности; уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Животноводство

Приоритетными направлениями животноводства в сельском поселении являются молочное и молочно-мясное скотоводство. Основные породы крупного рогатого скота - черно-пестрая и симментальская молочного направления.

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Показатели среднегодового удоя молока от одной коровы и производства молока в поселении соответствуют  средним по району. Динамика последних десяти лет показывает увеличение поголовья КРС в хозяйствах населения, в то же время произошло снижение поголовья свиней и овец. Население сельского поселения содержит лошадей, свиней, птиц, овец, коз, и пчел.

Вызывает озабоченность качество получаемой продукции, нет строгого контроля качества продукции. Однако растущее значение ЛПХ обязывает федеральные и местные органы власти обеспечить их поддержку так же, как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, техника, севообороты, внедрение современных технологий, организация сбыта, правовое обеспечение и пр.).

Приоритетным направлением развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

-	развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

-	проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

-	приобретение племенного скота и современного оборудования;

-	внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

-	проведение противоэпизоотических мероприятий.

Растениеводство

Растениеводство сельского поселения является отраслью, обслуживающей животноводство, специализируется на выращивании кормовых культур,  представленных многолетними и однолетними травами и кукурузой. Из технических культур в поселении выращивается картофель.

Природные условия позволяют развивать сельское хозяйство, однако, муниципальное образование «Алужинское» входит в зону рискованного земледелия (территория подвергается засухе, гибнут посевы сельскохозяйственных культур), поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений.

В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности земельных ресурсов. Эти изменения не привели к сохранению плодородия почв, а наоборот к уменьшению содержания гумуса в почве, что сразу отразилось на уменьшении урожайности сельскохозяйственных культур. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется вносимым количеством удобрений. Большая часть продукции получается за счет потенциального плодородия почв. Мелиоративные системы не развиваются, ввода орошаемых земель не происходит.

Урожайность кормовых  культур  в хозяйствах населения соответствует средним по Эхирит-Булагатскому району (8,7 ц/га). Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. Валовой сбор картофеля и овощей за период 1990-2012 гг. увеличился более чем в 3 раза.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

В целях развития отрасли растениеводства в проекте предусмотрено:

-	увеличение клина кормовых культур – базы для развития животноводства;

-	увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах всех категорий;

-	увеличение площади, засеваемой элитными семенами, исходя из научно-обоснованной нормы;

-	систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-	защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-	поддержание почвенного плодородия путем внесения органических удобрений;

-	восстановление ирригационного фонда путем реконструкции действующих оросительных систем, ремонта и модернизации поливальной техники;

-	сохранение и поддержание агроландшавтов в системе сельскохозяйственного производства;

-	организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв.

На территории поселения целесообразно создавать совместные кооперативы по финансовому обслуживанию, торговле. Заготовке, переработке и хранению продукции. Во всех развитых странах такие кооперативы выполняют основную функцию организации производства и взаимосвязи товаропроизводителей с государственными и финансовыми структурами.

Природно-ресурсный потенциал территории позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства.

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса настоящим проектом предлагается размещение на территории муниципального образования «Алужинское» следующих объектов:

Таблица 14. Планируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Месторасположение | Планируемые производственные мощности | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Животноводческая ферма мясо-молочного направления (КРС) | д. Большая Кура | 250 голов | 2012-2032 г. |
| 2. | Животноводческая ферма мясо-молочного направления (КРС) | с. Алужино | 200-300 голов | 2012-2032 г. |
| 3. | Заготовительный пункт | с. Алужино |  | 2012-2022 г. |

6.Транспортная инфраструктура

Через район проходит автомобильная трасса федерального регионального значения Р-418 «Иркутск – Усть-Ордынский». Региональная автодорога «Усть-Ордынский – Жигалово (Баяндаевский район Иркутской области), От нее отходит дорога, открывающая выход (через Еланцы) к побережью Среднего Байкала.

Региональная автодорога «Усть-Ордынский – Оса», а так же местные дороги Эхирит-Булагатского района.

Общественный муниципальный пассажирский транспорт (автобусный), железнодорожный и авиационный транспорт в районе отсутствуют. Ближайшие аэропорт и железнодорожный вокзал расположены в г. Иркутске.

## 6.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение

муниципального образования «Алужинское».

Внешний транспорт

Внешние связи муниципального образования «Алужинское» осуществляются по автодорогам местного значения межмуниципального значения Алужино-Корсук-Наумовка до границы района «Усть-Ордынский – Алужино – Корсук». «Усть-Ордынский – Алужино – Тугутуй».

Таблица 15.  Характеристика внешних автодорог муниципального образования  «Алужинское»

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в границах МО км | Покрытие, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина земляного полотна | Асфальтобетон | Щебеночно-гравийное | грунт |  |
| а/д «Алужино – Харанут - Корсук - Наумовка». | IV - V | 15,9 | 10 |  | 15,9 |  | требует постоянного ремонта |
| «Алужино – Тугутуй – Еловка-Захал». от а/д. «Усть-Ордынский Иркутск». | IV - V | 16,2 | 8 |  | 16,2 |  | требует постоянного ремонта |
| Итого |  | 32,1 |  |  | 32,1 |  |  |

Внешние дороги, удовлетворяют техническим требованиям, предъявляемых к местным дорогам IV – V категории, связывающие муниципальное образование «Алужиноское» с поселениями Эхирит-Булагатсого района и другими поселениями Иркутской области, но требуют постоянного ремонта проезжих частей. Протяженность дорог 32,1 км (без учета поселковых) Плотность дорог с твердым покрытием 21,9 км на 100 км2.

Пассажирские перевозки.

В муниципальном образовании «Алужинское» пассажирские перевозки осуществляют частные перевозчики (индивидуальные предприниматели) на подвижном составе малой вместимости. Объемы перевозок пассажиров, из-за отсутствия отчетности определить не представляется возможным. Межпоселковые передвижения население муниципального образования осуществляет, в основном, на личном транспорте.

Автомобилизация муниципального образования «Алужинское»

Отчетные данные о наличии личного транспорта в муниципальном образовании «Алужинское» отсутствуют. По визуальной оценке наличия автотранспортных средств у населения муниципального образования порядка– 185 ед. на 1000 жителей (средняя автомобилизация по Иркутской области)

Хранение автомобилей в силу характера застройки осуществляется в гаражах на приусадебных участках и на придомовых территориях.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

Условия обеспечения ремонта и эксплуатации автомобилей (стоянки  автомобилей, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы, ГАИ) в муниципальном образовании «Алужинское» отсутствуют.

Поселковая транспортная инфраструктура

с. Алужино

Село Алужино расположен в 8,5 км от районного центра (г. Усть-Ордынский) по автомобильной дороге «Усть-Ордынский – Алужино - Тугутуй – Еловка - Захал».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) с. Алужино представляет собой прямоугольную систему.

Таблица 16. Общая характеристика улиц и дорог с. Алужино

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Ширина дорог в красных линий м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравийно-щебеночное | Грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Центральная | 2200 | 2200 |  |  |  |  |
| Ул. Степная | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| Ул. Восточная | 1500 | 700 | 400 | 400 |  |  |
| Ул. Верхний Борой | 500 |  |  | 500 |  |  |
| Ул. Хандаровская | 550 |  |  | 550 |  |  |
| Ул. Кольцевая | 600 | 100 | 500 |  |  |  |
| Ул. Северная | 700 |  |  | 700 |  |  |
| Ул. Луговая | 800 |  |  | 800 |  |  |
| Ул. Набережная | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Итого | 9350 | 3900 | 2500 | 2950 |  |  |

Плотность улиц и дорог с. Алужино 4,6 км/км2

Существующая улично-дорожная сеть с. Алужино имеет следующие недостатки

- 31,6% улиц и дорог поселка не имеют твердого покрытия.

- 100% улиц и дороги поселка не имеют четких параметров поперечных профилей.

Общественный пассажирский транспорт (автобус) (ОПТ)

Система общественного пассажирского транспорта в с. Алужино отсутствует.

д. Харануты

Деревня Харануты расположен в 12,2 км от с. Алужино по автодороге - «Усть-Ордынский – Алужино – Корсук - Наумовка».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть д. Харануты не имеет четкой структуры улиц, состоит из дорог с гравийно-щебеночным покрытием (4600 м) и грунтовым покрытием (700 м).

Таблица 17. Характеристика поселковой дороги д. Харануты

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гравийно-щебеночное | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Улицы и дороги д. Харануты | 5300 | 4600 | 700 | Колея | Требуется постоянная подсыпка |

Плотность улиц и дорог 1,12 км/км2.

Существующая улично-дорожная сеть д. Харануты имеет следующие недостатки:

-13,2,6% улиц и дорог поселка не имеют твердого покрытия.

- 100% улиц и дороги поселка не имеют четких параметров поперечных профилей.

Общественный пассажирский транспорт (ОПТ)

Система общественного пассажирского транспорта в д. Харануты отсутствует.

д. Большая Кура.

Деревня Большая Кура расположен в 4,1 км от с. Алужино по автодороге - «Усть-Ордынский – Алужино – Корсук - Наумовка».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) д. Большая Кура состоит из одной улицы, проходящей в широтном направлении.

Таблица 18. Характеристика поселковых улиц и дорог д. Большая Кура

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Ширина дорог в красных линий м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравийно-щебеночное | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Центральная | 3270 | 2800 | 270 | 200 | 6 -7 | 9 - _12 |

Плотность улиц и дорог 3,23 км/км2.

Общественный пассажирский транспорт

Система общественного пассажирского транспорта в д. Большая Кура отсутствует.

## 6.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения муниципальное образование «Алужинское».

Внешний транспорт

Внешние автомобильные дороги муниципального образования «Алужинское»

Сложившаяся сеть внешних автомобильных дорог муниципального образования «Алужинское», на расчетный срок, претерпит изменение в части улучшения технического состояния, в соответствии со «Схема территориального планирования Эхирит Булагатского района» а/д. «Алужино – Большая Кура» подлежит реконструкции.

Схемой территориального планирования Иркутской области предусмотрено  строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Алужино-Корсук-Наумовка до границы района, протяженностью 11,6 км.

Система общественного пассажирского транспорта

На расчетный срок в муниципальном образовании «Алужинское» проектом предлагается совместно с муниципальными образованиями Эхирит-Булагатского района организовать на базе индивидуальных частных перевозчиков автотранспортное предприятие, работающее по утвержденным маршрутам, а так же по заявкам населения. Для перевозок школьников продолжить программу «Сельский школьный автобус»

Железнодорожный транспорт

Транспортная доступность железнодорожного транспорта для населения муниципального образования «Алужинское» на расчетный срок, не изменится.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт для населения муниципального образования  «Алужинское» станет более доступным. В соответствии со «Схема территориального планирования Иркутской области» предусматривается строительство аэропорта в Эхирит-Булагатском районе (в муниципальном образовании «Усть-Ордынский»). на расчетный срок, не изменится.

Автомобилизация

Автомобилизация в муниципальном образовании «Алужинское» к расчетному сроку должна будет соответствовать средним показателям по Иркутской области - 385 машин на 1000жителей.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

На расчетный срок проектом предлагается построить 2 АЗС по 1 колонке (с. Алужино, д. Харануты), СТО на 2 поста (с. Алужино).

с. Алужино

Поселковые улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 19. Параметры улиц с. Алужино

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 2,2 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 8,1 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 10,3 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Центральной.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 9,4 км улиц и дорог

- Построить 09 км улично-дорожной сети, в том числе первая очередь 0,35км.

д. Большая Кура

Поселковые улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 20. Параметры улиц д. Большая Кура

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 0,7 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 2,95 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 3,65 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Центральной.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 3,3 км улиц и дорог

- построить 0,35 км улично-дорожной сети, в том числе первая очередь 0,1км.

д. Харануты

Поселковые улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 21. Параметры улиц д. Харануты

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 0,9 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 4,9 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 5,8 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Центральной.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 5,3 км улиц и дорог

- построить 0,5 км улично-дорожной сети, в том числе первая очередь 0,15км.

7. Инженерная инфраструктура

## 7.1. Водоснабжение, водоотведение

При разработке разделов были учтены и использованы:

- материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией муниципального образования «Алужинское»;

- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Эхирит-Булагатский район», выполненного ОАО «Гипрогор» (2010 г);

- данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах;

- материалы программы социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 гг).

- материалы программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы;

-  социально-экономический паспорт и паспорт территории муниципального образования «Алужинское».

### 7.1.1.Водоснабжение. Существующее положение

Муниципальное образование «Алужинское»

Источником водоснабжения муниципального образования «Алужинское» являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет. Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования являются отдельные артезианские скважины и индивидуальные скважины и колодцы.

с. Алужино

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Алужино являются две рабочие артезианские скважины (глубина – 80 м; производительность – 90 м3/сут), подающие воду в водонапорные башни с емкостью бака 7-10 м3. Качество подаваемой воды соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Также водоснабжение населения осуществляется от трех рабочих водозаборных скважин, общего пользования, глубиной до 40 метров без вывода в емкость под воду и индивидуальных скважин и колодцев.

д. Большая Кура

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Большая Кура в настоящее время являются индивидуальные колодцы и скважины и одна общественная артезианская скважина, совмещенная с водонапорной башней.

д. Харанут

Источником водоснабжения населенного пункта являются две артезианские скважины без подачи воды в накопительную емкость и одна артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с емкостью бака 10 м3. Также населением для питьевых целей используются индивидуальные скважины и колодцы.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  систем водоснабжения в населенных пунктах;

- отсутствие контроля качества питьевой воды;

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

### 7.1.2.Водоснабжение. Проектное решение

Муниципальное образование «Алужинское»

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования «Алужинское» предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Алужинское», на первую очередь и расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в нижеследующей таблице

Таблица 22.  Водопотребление по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Алужинское»

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, м3/сут первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Алужино | 150 | 480/520 | 72/78 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 79,2/85,8 |
| д. Большая Кура | 150 | 230/250 | 34,5/37,5 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% |  | - | 38/41,3 |
| д. Харанут | 150 | 300/330 | 45/49,5 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% |  | - | 49,5/54,5 |
| Всего по муниципальному образованию «Алужинское» | 1000/1100 | 166,7/181,6 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Муниципальное образование «Алужинское»

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Алужинское».

с. Алужино

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Алужино запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция действующих водозаборов:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб на скважинах;

- оборудование водозаборных скважин установками по водоподготовке и обеззараживанию воды;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах;

-  проведение текущего ремонта (реконструкции) водонапорных башен.

- Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- Строительство водонапорной башни  с подачей воды от скважины по ул. Степная.

- Строительство всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками. Здания, занятые под объекты соцкультбыта, в первую очередь предлагается оборудовать внутренним водопроводом.

- Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения с. Алужино надлежит заказать специализированной организации.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

д. Большая Кура

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Большая Кура запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция действующего водозабора:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб на скважине;

- оборудование скважины установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине;

-  проведение текущего ремонта (реконструкции) водонапорной башни.

- Строительство резервной скважины и водонапорной башни для хранения запаса воды.

- В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство в населенном пункте минимум двух водозаборных скважин.

- Строительство летнего водопровода. В холодное время года водозаборные сооружения будут работать в крановом режиме.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

На графических материалах проекта площадка нового водозабора                       показана ориентировочно.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* площадь территории водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

д. Харанут

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Харанут  запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция действующих водозаборов:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб на скважинах;

- оборудование водозаборных скважин установками по водоподготовке и обеззараживанию воды;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах;

-  проведение текущего ремонта (реконструкции) водонапорной башни.

2. Строительство двух водонапорных башен  с подачей воды от отдельно-стоящих скважин.

3. Строительство летнего водопровода. В холодное время года водозаборные сооружения будут работать в крановом режиме.

4. Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

### 7.1.3. Водоотведение бытовых стоков. Существующее положение

Муниципальное образование «Алужинское»

В населённых пунктах МО системы канализации отсутствуют, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. ЖБО не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Проблемы водоотведения бытовых стоков

- отсутствие систем бытовой канализации;

- отсутствие организованного вывоза ЖБО.

### 7.1.4. Водоотведение бытовых стоков. Проектное решение

Муниципальное образование «Алужинское»

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от муниципального образования «Алужинское» условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в нижеследующей таблице.

Таблица 23.   Водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Алужинское»

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, м3/сут первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Алужино | 120 | 480/520 | 57,6/62,4 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 63,4/68,6 |
| д. Большая Кура | 120 | 230/250 | 27,6/30 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 30,4/33 |
| д. Харанут | 120 | 300/330 | 36/39,6 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 39,6/43,6 |
| Всего по муниципальному образованию «Алужинское» | 1000/1100 | 133,4/145,2 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

На расчетный срок строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах муниципального образования не предусматривается.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях.

с. Алужино, д. Большая Кура, д. Харанут

На расчетный срок строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах не предусматривается.

В соответствии со проектом «Схема территориального планирования муниципального образования Эхирит-Булагатский район», предлагается строительство очистных сооружений для приема и очистки сточных вод от населенных пунктов: с. Алужино, д. Большая Кура и д. Харанут.

Настоящим проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут.

Площадку для строительства очистных сооружений предлагается разместить в западной части с. Алужино. Сброс полностью очищенных стоков будет производиться в р. Мурин рассеивающим выпуском ниже по течению жилой застройки с. Алужино.

Учитывая климатические условия, а так же промерзание рек в зимнее время, на зимний период сброс очищенных стоков предлагается осуществлять на поля намораживания.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

Для водоотведения сточных вод от застройки населенных пунктов рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба.

Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта.

## 7.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО ТКО

При разработке раздела были учтены и использованы:

- материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО ТКО, предоставленные администрацией муниципального образования «Алужинское»;

- данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах;

- данные, предоставленные Усть-Ордынским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Иркутской области;

- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Эхирит-Булагатский район», выполненного ОАО «Гипрогор» (2010 г);

- материалы программы социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 гг).

- материалы программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования) относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

### 7.2.1. Санитарная очистка. Утилизация ТБО ТКО. Существующее положение

Муниципальное образование «Алужинское»

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора используются три земельных участка. Свалки являются санкционированными.

Планово-регулярный вывоз ТБО ТКО от населенных пунктов муниципального образования не организован. Частично отходы не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

с. Алужино

Санкционированная свалка расположена на расстоянии 3 км в северо-восточном направлении от жилой застройки с. Алужина. В год на территории свалки утилизируется около 450 м3 ТБО.

д. Большая Кура

Санкционированная свалка расположена на расстоянии 2 км в восточном направлении от жилой застройки д. Большая Кура. В год на территории свалки утилизируется около 110 м3 ТБО ТКО.

д. Харанут

Санкционированная свалка расположена на расстоянии 3 км в северном направлении от жилой застройки д. Харанут. В год на территории свалки утилизируется около 140 м3 ТБО ТКО.

Проблемы санитарной очистки

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Биологические отходы

Три скотомогильника, принимающие на захоронение биологические отходы от муниципального образования «Алужинское», находятся рядом с территорией санкционированных поселковых свалок ТБО ТКО. Представляют собой земляные ямы, частично огороженные деревянным забором. Не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

Проблемы

Актуальной проблемой для всего муниципального образования «Эхирит-Булагатскоий район» является большое количество бесхозных скотомогильников, расположенных на его территории.

### 7.2.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО ТКО. Проектное решение

Муниципальное образование «Алужинское»

Изложено в новой редакции

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТКО. В селе Алужино рекомендуется обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО от населения. Для организации площадок установлены требования СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

- Проектом предусматривается на первую очередь закрытие и рекультивация существующих свалок ТКО, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

- С целью снижения затрат на вывоз ТКО, вовлечения ценных компонент ТКО во вторичный оборот источников сырья, в с. Алужино рекомендуется организация пункта приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

- На территории МО «Алужинское» предлагается консервация существующих скотомогильников, как не удовлетворяющих санитарным требованиям. В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

- Воспитание «экологической культуры» у населения, начиная с учащихся младшего школьного возраста, что в будущем может повлиять на улучшение экологической обстановки.

- Организация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов возле населенных пунктов МО «Алужинское», в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Утилизация ТКО с территории МО «Алужинское» в перспективе планируется на проектируемые объекты регионального значения  полигон для размещения ТКО и мусороперегрузочную станцию возле п. Усть-Ордынский, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области и схемой территориального планирования Иркутской области.

Приказом министерства жилищной политике, энергетики и транспорта Иркутской области от 08.12.2016 № 168-мпр определены нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципальных образований Иркутской области, утвержденные, которые составляют 540 кг или 2.16 м3  на 1 жителя в год.

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В Генеральном плане принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, нормы накопления отходов на одного человека на расчётный срок составят  2,2 м3/чел в год. В расчётах образования бытовых отходов принято изъятие утильной части – 40%, уплотнение отходов - в 4 раза.

Таблица 24.  Расчетные объемы ТКО по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Алужинское» (изложено в новой редакции)

| Наименование поселения | Числен-ность населения на 2032 год, чел | Проектный норматив образование ТКО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, м3 | Отбор утильной части ТКО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнён-ном виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Алужинское» | 1100 | 2,2 |  |  |  |  |
| с. Алужино | 520 | 2,2 |  |  |  |  |
| д.Харанут | 330 | 2,2 |  |  |  |  |
| д.Большая Кура | 250 | 2,2 |  |  |  |  |

| Наименование потребителей | Население, чел. первая очередь/расчетный срок | Расчетный объем ТБО, тонн/год первая очередь/ расчетный срок | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Алужино | 480/520 | 192/208 | 115/125 |
| д. Большая Кура | 230/250 | 92/100 | 55/60 |
| д. Харанут | 300/330 | 120/132 | 72/79 |
| Всего по муниципальному образованию «Алужинское» | 1000/1100 | 404/440 | 242/264 |

. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации. Кроме того, места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать правилам благоустройства муниципального образования.

Места (площадки) для накопления ТКО предназначены  для складирования ТКО на срок не более 11 месяцев

Временное хранение  твердых отходов 4-го и 5-го классов опасности в зависимости от их свойств допускается осуществлять без тары (навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов и т.д.)

При временном хранении отходов на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

– открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройки;

– поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

– поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие(асфальт, керамзитобетон и т.д.);

– по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка, ограждение с трех сторон и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническими условиями.

Кроме того, при организации мест (площадок) накопления ТКО должна быть предусмотрена техническая возможность проезда специализированной техники для сбора и транспортировки ТКО, в том числе в зимний период.

## 7.3. Ливневая канализация

### 7.3.1. Ливневая канализация. Существующее положение

Строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации на территории населённых пунктов не осуществлялось.

### 7.3.2. Ливневая канализация. Проектные предложения

Организация сбора и отвода поверхностного стока с территорий поселений является одной из важных проблем благоустройства территории. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

С целью организации поверхностного стока на территориях населенных пунктов рекомендуется использовать открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. на территории капитальной и коттеджной застройки предусматривается устройство сети закрытых коллекторов. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, т.е. улучшению экологического состояния окружающей среды.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и  сооружения» и «Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока.

Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении ливневой канализации предусмотрен в р. Мурин (с. Алужино, д. Харанут) или р. Кура (д. Большая Кура).

Для очистки поверхностного стока предусмотрено строительство пруда – отстойника механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80 %, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85 %. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник.

После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Проектом предусмотрено:

а) с. Алужино:

- строительство ливневой канализации самотечной – 3,0 км, в т. ч. первая очередь – 1,0 км;

- строительство распределительных колодцев – 1 шт;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт.

б) д. Большая Кура:

- строительство ливневой канализации самотечной – 1,5 км, в т. ч. первая очередь – 0,5 км;

- строительство распределительных колодцев – 1 шт;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт.

в) д. Харанут:

- строительство ливневой канализации самотечной – 3,0 км, в т. ч. первая очередь – 1,5 км;

- строительство распределительных колодцев – 1 шт;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт.

## 7.4. Электроснабжение

### 7.4.1. Электроснабжение. Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Алужинское» осуществляется от центров питания энергоснабжающей компании ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

По территории МО проложены  ЛЭП напряжением 110, 35 и 10 кВ регионального и местного значения. Транзитная ВЛ 110 кВ проложена от ПС 110/10 кВ «Оек» на ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная». ВЛ 35 кВ проложена от ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» на ПС 35/10 кВ п.Бозой.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением  10 кВ,  выполненные  на металлических и железобетонных опорах. ВЛ 10 кВ проложены со стороны ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда», расположенной в пос. Усть-Ордынский и ПС 35/10 кВ расположенной в с. Харат.

с.Алужино

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через шесть  КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым Эхирит-Булагатским РЭС.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-10, ВЛ-0,4 выполнены,  в основном, воздушными,  двухцепными.

д.Большая Кура

Потребители электрической энергии получают электроэнергию со стороны ПС 35/10 кВ с. Харат воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через два КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемой Эхирит-Булагатским РЭС.

д.Харанут

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию со стороны ПС 35/10 кВ с. Харат воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется от пяти КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым Эхирит-Булагатским РЭС.

### 7.4.2. Электроснабжение. Проектное решение

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Подсчёт электрических нагрузок

Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а именно:

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.;

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 6/0,4 кВ устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители  новой застройки.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

– электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;

– электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

– электроприёмники инженерных сооружений.

В разработке генерального  плана МО Алужинское  учтены мероприятия,  разработанные в  схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью  новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10-15% от  суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях  проектирования.

Таблица 25.  Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах  0,4 кВ ТП

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе новое строительство | Всего | В том числе новое строительство |
|  | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт |
| ВСЕГО жилая застройка МО Алужинское, в том числе | 24,7 | 1000 | 7,8 | 350 | 21,3 | 850 | 2,3 | 100 |
| с.Алужино | 11,6 | 450 | 3,5 | 150 | 10,2 | 400 | 1,1 | 45 |
| д.Большая Кура | 5,7 | 220 | 1,9 | 80 | 4,9 | 200 | 0,6 | 25 |
| д.Харанут | 7,4 | 300 | 2,4 | 100 | 6,3 | 250 | 0,7 | 30 |

Таблица 26. Планируемый расход электрической энергии объектами  культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

| Наименование | На расчётный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Планируемые производственные мощности | Расчётная электрическая нагрузка. кВт |
| Общеобразовательная школа д.Харанут |  |  | 132 места | 40 |
| Спортивный зал с.Алужино | 165 м2 | 10 |  |  |
| Учреждение бытового обслуживания с.Алужино | 8 рабочих мест | 10 |  |  |
| Животноводческая ферма молочно-мясного направления (КРС) д.Большая Кура |  |  | 250 голов | 350 |
| Животноводческая ферма молочно-мясного направления (КРС) с.Алужино |  |  | 200-300 голов | 350 |
| Заготовительный пункт с.Алужино |  |  | 50 м2 | 3 |
| Всего по МО Алужинское |  | 760 |  | 740 |

Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и  объектов культурно-бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 1,8 МВт, в том числе на первую очередь– 1,6 МВт.

Проектное решение

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории МО Алужинское генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

На расчетный срок:

Содействие развитию использования источников энергии путем формирования и реализации целевых программ регионального значения;

Повышение надежности работы энергоснабжения.

Осуществление наиболее полного использования существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Предусмотреть питание новых потребителей с.Алужино от  ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда».

Предусмотреть питание новых потребителей д.Б.Кура, д.Харанут от ПС 35/10 кВ «Харат».

Существующие воздушные или кабельные линии электропередачи, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев.

Переложить магистральные или распределительные линии электропередачи, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

Строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть для новых потребителей с. Алужино от ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда», для новых потребителей д.Б.Кура, д.Харанут от ПС 35/10 кВ «Харат» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»

Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета

Выполнить при необходимости сеть внутриквартального наружного освещения.

В том числе на первую очередь:

Предусмотреть питание новых потребителей с.Алужино от  ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда».

Предусмотреть питание новых потребителей д.Б.Кура, д.Харанут от ПС 35/10 кВ «Харат».

Существующие воздушные или кабельные линии электропередачи, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев.

Переложить магистральные или распределительные линии электропередачи, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

Строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть для новых потребителей с. Алужино от ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда», для новых потребителей д.Б.Кура, д.Харанут от ПС 35/10 кВ «Харат» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»

Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета

Выполнить при необходимости сеть внутриквартального наружного освещения.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые КТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 10/0,4 кВ с кабельными вводами 10 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых КТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

## 7.5. Теплоснабжение

### 7.5.1. Теплоснабжение. Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение МО Алужинское  осуществляется как централизовано – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

с.Алужино

В с.Алужино действует котельная мощностью 1 Гкал/час. Основное топливо – уголь. Котельная обслуживает школу и детский сад.

Котельная мощностью 0,06 Гкал/час отапливает школу в д.Хабаровск.

Остальные потребители с.Алужино используют печное отопление.

д.Большая Кура, д.Харанут

Жилой фонд населенных пунктов представляет собой малоэтажную и индивидуальную застройку с приусадебными участками, отопление которой в настоящее время осуществляется от местных источников тепла – дровяных печей, электронагревательный приборов.

Школы в населенных пунктах оборудованы электропечным отоплением.

### 7.5.2. Теплоснабжение. Проектное решение

Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 23-09-99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 2.04.01-87* «Общественные здания и сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Основным решением для  обеспечения теплом потребителей МО Алужинское является создание централизованных источников теплоснабжения с переводом социально значимых объектов и объектов производственного назначения на систему централизованного теплоснабжения.

Расчет выполнен  в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Климатические условия:

- расчетная температура наружного воздуха для отопления -  -48оС;

- средняя температура отопительного периода       -  -11,1 оС;

- продолжительность отопительного периода          - 253 суток.

Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1  м2  общей площади.

Расход тепла на объекты культурно-бытового назначения принимался по комплексному удельному показателю на 1 м2 производственной площади, либо по аналогичным проектам.

Таблица 27.  Расход тепла жилищного фонда

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе новое строительство | Всего | В том числе новое строительство |
|  | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час |
| ВСЕГО жилая застройка МО Алужинское, в том числе | 24,7 | 3,71 | 7,8 | 1,18 | 21,3 | 3,22 | 2,3 | 0,37 |
| с.Алужино | 11,6 | 1,74 | 3,5 | 0,53 | 10,2 | 1,53 | 1,1 | 0,17 |
| д.Большая Кура | 5,7 | 0,86 | 1,9 | 0,29 | 4,9 | 0,74 | 0,6 | 0,09 |
| д.Харанут | 7,4 | 1,11 | 2,4 | 0,36 | 6,3 | 0,95 | 0,7 | 0,11 |

Таблица 28.  Планируемый расхода тепла объектов культурно-бытового назначения

| Наименование | На расчётный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час |
| Общеобразовательная школа д.Харанут |  |  | 132 места | 0,12 |
| Спортивный зал с.Алужино | 165 м2 | 0,06 |  |  |
| Учреждение бытового обслуживания с.Алужино | 8 рабочих мест | 0,005 |  |  |
| Животноводческая ферма молочно-мясного направления (КРС) д.Большая Кура |  |  | 250 голов | 0,40 |
| Животноводческая ферма молочно-мясного направления (КРС) с.Алужино |  |  | 200-300 голов | 0,40 |
| Заготовительный пункт с.Алужино |  |  | 50 м2 | 0,008 |
| Всего по МО Алужинское |  | 0,99 |  | 0,93 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 4,70 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 4,15 Гкал/ч.

Теплоснабжение новых объектов культурно-бытового обслуживания осуществить от существующей котельной в с.Алужино, которую реконструировать и расширить, а также от новых котельных.

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном -надземном или подземном (канальном) исполнении. У потребителя, в техподпольях зданий предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Этот вопрос будет решаться на последующей стадии проектировании.

При проектировании  тепловых сетей и сооружений в условиях вечномерзлых грунтов необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Теплоснабжение части индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- реконструкция котельной в с.Алужино с расширением мощности до 2,5 Гкал/час;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства, площадкам под строительство спортивного зала, учреждения бытового обслуживания, животноводческой фермы и заготовительного пункта в с.Алужино;

- строительство маломощной котельной в д.Б.Кура мощностью 1,3 Гкал/час;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства и животноводческой ферме мясо-молочного направления в д.Б.Кура;

- строительство маломощной котельной в д.Харанут мощностью 1,0 Гкал/час;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства и общеобразовательной школе в д.Харанут.

В том числе на первую очередь:

- реконструкция котельной в с.Алужино с расширением мощности до 2,5 Гкал/час;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства, площадкам под строительство животноводческой фермы и заготовительного пункта в с.Алужино;

- строительство маломощной котельной в д.Б.Кура мощностью 1,3 Гкал/час;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства и животноводческой ферме мясо-молочного направления в д.Б.Кура;

- строительство маломощной котельной в д.Харанут мощностью 1,0 Гкал/час;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства и общеобразовательной школе в д.Харанут.

## 7.6. Газоснабжение

В настоящее время в МО Алужинское система газоснабжения отсутствует.

В соответствии с Генеральной схемой газификации Иркутской области предусматривается формирование на территории области региональной системы добычи, переработки и транспортировки газа.

В случае прохождения газопровода по территории Эхирит-Булагатского района (3-ий вариант прохождения магистрального газопровода «Чиканское ГКМ-Саянск-Ангарск-Иркутск» разработан ОАО «Промгаз») необходимо рассмотреть вопрос газификации населенных пунктов МО Алужинское (с возможностью подключения новых источников централизованного теплоснабжения, а также потребителей малоэтажной и индивидуальной застройки).

## 7.7. Средства связи

### 7.7.1. Средства связи. Существующее положение

Телефонизация

Основным поставщиком услуг проводной телефонной связи на территории МО Алужинское является ОАО «Сибирьтелеком» Иркутский филиал.

Телефонизация абонентов МО Алужинское осуществляется  от АТС расположенной в д.Алужино. Монтированная емкость АТС 40 номеров. АТС связана по волоконно-оптическому кабелю связи с центральной АТС расположенной в п. Усть-Ордынский, а также имеет выход на автоматическую междугородную и международную сеть. Населенные пункты МО Алужинское связаны линиями связи, которые проложены в телефонной канализации и непосредственно в грунте, а также на опорах связи.

Оборудование и линейные сооружения телефонной сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Расположение таксофонов в населенных пунктах МО Алужинское:

с.Алужино - сельская администрация,

д.Большая Кура - начальная школа,

д.Харанут - начальная школа.

Основными операторами сотовой связи являются ЗАО «Байкалвестком» стандарта GSM-900/1800+NMT450 федерального значения.

Доступ в интернет осуществляется через операторов сотовой связи.

Телеграфная связь и передача данных для жителей МО Алужинское осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP телефонию, организацию видеоконференций и т.п.).

Телевидение и радиотрансляция (проводное вещание)

Жители МО Алужинское получают телевизионный и радиосигнал от телевизионного ретранслятора ФГУП «РТРС» филиал Иркутской ОРТПЦ, расположенный в пос. Усть-Ордынский. Приём программ эфирного телевещания осуществляется с помощью коллективных ТВ-антенн. Часть жителей осуществляет приём телевизионных каналов с помощью спутниковых антенн.

Радиотрансляционная сеть проводного вещания (РТС ПВ) двухзвенная, трёхпрограммная, смешанная. Состоит из распределительных фидерных и абонентских линий, входит в ОАО «СибирьТелеком». РТС представляет собой разветвлённую сеть линейных сооружений, в состав которой входят стоечные линии, линии совместной подвески проводов РТС с проводами воздушной ЛЭП-0,4 кВ и кабельные линии.

Техническое состояние сооружений и сетей удовлетворительное.

Таблица 29.  Охват населения МО Алужинское телевизионным и радиовещанием

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Первый канал | ТК Россия | Радио России | Маяк | Петербург 5 канал | Россия 2 | Культура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алужино | 528 | АТРС-5 г. Иркутска | АТРС-5 г. Иркутска | Борей-М г. Ангарска | Борей г. Ангарска | Полярис ТВП5000 г.Иркутска | - | - |
| д. Большая Кура | 178 | АТРС-5 г. Иркутска | АТРС-5 г. Иркутска | Борей-М г. Ангарска | Борей г. Ангарска | Полярис ТВП5000 г.Иркутска | - | - |
| д. Харанут | 272 | АТРС-5 г. Иркутска | АТРС-5 г. Иркутска | Борей-М г. Ангарска | Борей г. Ангарска | Полярис ТВП5000 г.Иркутска | - | - |

### 7.6.2. Средства связи. Проектное решение

Раздел средства связи генерального плана МО Алужинское выполнен на основании задания на проектирование, а также архитектурно-планировочного и экономического разделов проекта.

Существующие кабели связи, попадающие под застройку и мешающие строительству, подлежат выносу в соответствии с ТУ владельцев.

Расчёт необходимого для перспективных абонентов количества телефонных номеров производится в соответствии с РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и предполагает 100% телефонизацию жилого сектора, т.е. 1 номер на семью (квартиру).

Таблица 30.  Распределение необходимой телефонной ёмкости по объекту

| Абоненты | Количество номеров |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок 2032 год | В том числе первая очередь 2022 год |
| Жилая застройка МО Алужинское | 35 | 5 |
| Общеобразовательная школа д.Харанут |  | 1 |
| Спортивный зал с.Алужино | 1 |  |
| Учреждение бытового обслуживания с.Алужино | 1 |  |
| Животноводческая ферма молочно-мясного направления (КРС) д.Большая Кура |  | 1 |
| Животноводческая ферма молочно-мясного направления (КРС) с.Алужино |  | 1 |
| Заготовительный пункт с.Алужино | - |  |
| Всего с 10% технологическим резервом | 40 | 10 |

Потребность в телефонной ёмкости для новых абонентов на рассматриваемой в проекте территории, по предварительным подсчётам составит – 40 телефонных номеров, в том числе на первую очередь - 10.

Проектом предлагается подключение новых абонентов к существующим телефонным распределительным шкафам ШР. В местах концентрации значительной телефонной ёмкости необходимо установить новые телефонные шкафы.

Для телефонизации объектов проектируемой территории необходимо:

– проведение мероприятий по удовлетворению растущих потребностей в услугах связи и ускоренное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в организациях МО «Алужинское»;

– обеспечение стопроцентной телефонизации  существующей и планируемой жилой застройки;

– модернизация существующей АТС с переводом на цифровое оборудование;

–  вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ;

– проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации;

– повышение обеспеченности населения услугами связи и сети интернет;

– создание телеканалов высокой четкости и спутниковой телерадиотрансляции.

В том числе на первую очередь:

– вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ.

Для прокладки кабелей связи по проектируемой территории предусматривается устройство кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с расчётным количеством каналов. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы среднего и малого типа.

На стадии рабочего проектирования уточняются: технико-экономические показатели схемы телефонизации, расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.

# 8. Охрана природы и окружающей среды

## 8.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения относятся территории и объекты: промышленные и коммунально-бытовые, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Для них указаны нормативные размеры санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». СЗЗ крупных предприятий даны на основании проектов СЗЗ (в соответствии с материалами СТП Эхирит-Булагатского района).

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования «Алужинское»

Санитарные разрывы

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Автодорога регионального значения - 100 м;

- автодорога местного значения – 50 м;

- Воздушные линии электропередачи:

110 кВ – 25 м;

35 кВ – 15 м;

Санитарно-защитные зоны

Объекты специального назначения:

Таблица 31. Скотомогильники (по состоянию на 01.01.2011 г. – от 13.08.2012 г.письмо Усть-Ордынского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области)

| Населенный пункт | Характеристика; способ уничтожения биологических отходов | Владелец скотомогильника | Соответствие ветеринарно-санитарным правилам |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Алужино | Земляная яма, частично огражденная деревянным забором; сжигание | На территории МО «Алужинское», на балансе не состоит | Не соответствует |
| с. Большая Кура | Сжигание |  | Не соответствует |
| с. Харанут | Сжигание |  | Не соответствует |

СЗЗ скотомогильников – 1000 м.

Сельские кладбища – 50 м

Свалки  ТБО – 1000 м.

с. Харанут

Таблица 32. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная | V | 50 |

В целом, экологическое состояние cела благополучное.  Нет стационарных источников негативного воздействия на окружающую среду. По территории села проходит автодорога местного значения.

Для проектируемых объектов капительного строительства в  с Харанут- нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

- стадион – 50 м

с. Большая Кура

В целом, экологическое состояние cела благополучное.  Нет стационарных источников негативного воздействия на окружающую среду. По территории села проходит автодорога, имеющая выход на автодорогу местного значения «Алужино-Харануты».

Юго-восточная граница села проходит по р. Бура, притоке р. Мурин, соответственно часть территории села и южная часть усадебной застройки оказывается в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе р. Бура. Необходимы водоохранные мероприятия р. Буда:  организации очистки хоз-бытовых стоков.

Для проектируемых объектов капительного строительства в с. Большая Кура нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

- Животноводческая ферма молочно-мясного направления (250 гол. КРС) – 300 м

Необходима разработка проекта СЗЗ.

с.Алужино

Таблица 33. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная | V | 50 |

В целом, экологическое состояние cела благополучное.  К стационарным источникам негативного воздействия на окружающую среду относятся электроподстанция и котельная. По территории села проходит автодорога регионального значения.

Для проектируемых объектов капительного строительства в  с. Алужино - нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

- стадион – 50 м

- учреждение бытового обслуживания – 50 м

- заготовительный пункт – 50 м

- животноводческая ферма  молочно-мясного направления (300 гол. КРС) – 300 м

Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий необходима разработка проектов СЗЗ.

Объекты охраны:

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, на территории муниципального образования, так и в границах населенных пунктов:

- территории индивидуального жилищного строительства;

- озелененные территории специального назначения;

- рекреационные территории;

- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, сенокосы, огороды и прочие территории).

- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

- земли  водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

- земли лесного фонда:

-  1) защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, в т.ч.

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны;

-  2) эксплуатационные леса

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В качестве планировочных ограничений выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) Санитарно-защитные зоны производственных,  коммунально-складских, специального назначения территорий и объектов. Санитарно-защитные зоны приняты  согласно классификации СанПиН  2.1.1/2.1.1200-03 для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду. Основными источниками СЗЗ являются производственные и агропромышленные объекты, полигоны твёрдых бытовых отходов, скотомогильники. Размеры установленных СЗЗ колеблются от 50 до 1000 м. Использование территорий СЗЗ регламентируется СанПиН  2.1.1/2.1.1200-03. Перечень объектов с ориентировочными СЗЗ приведен выше.

2) Санитарные  разрывы объектов инженерной инфраструктуры:

- Санитарные разрывы автомобильных дорог:

- регионального значения;

- местного значения с твердым покрытием;

- местного значения с грунтовым покрытием;

Устанавливаются  преимущественно по фактору шума от автомобильного транспорта. Их размеры даны по аналогии в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики, эквивалентный уровень звука в дБА».

Зоны  придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии  с ФЗ РФ  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-Ф3 (ст. 26, п.2) необходимо обеспечить вне границ населенных пунктов придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

3) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Кроме того, расстояние от бровки земляного полотна до застройки не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки – 50. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м в соответствии с пунктами 8.21 и 14.28 Свода правил СП 42.13330.2011.

3) Санитарные разрывы  воздушных линий электропередачи;

Даны на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также в зависимости от напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению».

Вместе с тем, вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на следующем расстоянии. Охранные зоны ЛЭП совпадают с санитарными разрывами.

4) Водоохранные зоны водотоков и водоемов;

Таблица 34.  Водоохранные  зоны водных объектов

| Водные объекты | Размеры водоохранных зон по Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65), м |
| --- | --- |
| р. Куда | 200 |
| Р. Мурин | 200 |
| р. Ордушка | 100 |
| р. Кукут | 100 |
| р. Кура | 50 |
| Водотоки, длиной менее 10 км | 50 |

Водоохранные зоны озер (более 0,5 кв. км)  – 50 м.

5) Прибрежные защитные полосы.

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65) вдоль водотоков устанавливаются также прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

6) Зоны береговых полос общего пользования;

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 6) не подлежит застройки полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7) Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строгого режима) в соответствии с разработанным проектом имеют радиус 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства регионального значения являются орехопромысловые зоны, леса других категорий защитности, выделенные по Лесному Кодексу РФ (ст.102), на основании данных лесоустройства.

Экологическое состояние

Эхирит-Булагатский район расположен на юго-востоке Иркутской области, в Прибайкалье, в сельскохозяйственной зоне.

Его территория находится в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

Природно-климатические условия отличаются резкой контрастностью как по сезонам года, так и в пределах сезона. Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и теплым засушливым летом. Среднегодовое количество осадков составляет 350 – 380 мм. Высота снежного покрова варьируется в пределах 25 –  40 см. В течение года преобладают ветры северо-западного направления.

Агроклиматические условия  района благоприятны для сельскохозяйственного производства. Вегетативный период теплый и умеренно-теплый, его продолжительность - 90-125 дней. Вегетационный период начинается 4-6 мая и заканчивается 2-7 сентября, что позволяет возделывать многие сельскохозяйственные культуры. Лимитирующими факторами являются засушливые явления в весенне-летний период и поздние весенние и ранние осенние заморозки.

По гидрогеологическому признаку территория района, как и всего округа, относится к Восточно-Сибирской артезианской области.

Основной источник воздействия на все компоненты окружающей среды является животноводство преимущественно мясо-молочного направления. Лесостепная зона сильно распахана, леса сохранились фрагментарно по долинам рек и крутым склонам. Негативное воздействие на состояние окружающей среды в н.п. оказывают предприятия, обслуживающие с/х: гаражные комплексы С\х техники, склады, склады минеральных удобрений. Проблемой является большое количество скотомогильников, не стоящих на учете в ветеринарной службе, не оборудованных соответствующим образом.

В меньшей степени присутствуют предприятия лесопромышленного комплекса.

Это воздействие проявляется в первую очередь в изменении ландшафта и в образовании отходов на лесоперерабатывающих предприятиях.  Проблема утилизации и вторичного использования отходов не решена.

Незначительное, ввиду малочисленности,  негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт.

Воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, отсутствие очистных сооружений канализации приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водоемы; накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов.

Границы муниципального образования «Алужинское» проходят по руслам рек Мурин и её притока – р. Куда. Территория включает распаханную междуречную равнину, пойменную равнину р. Мурин с многочисленными старичными озерами, долину р. Куда. Леса сохранились в падях, на крутых склонах. Территория подвержена эрозионным процессам, требуется проведение лесовосстановления, противоэрозионных мероприятий.

Экологические проблемы муниципального образования «Алужинское»:

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН «Питьевая вода», в т.ч. отсутствие систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования; отсутствие контроля качества питьевой воды; отсутствие водоподготовки на водозаборах.

- отсутствие систем бытовой канализации;

- отсутствие организованного вывоза ЖБО.

-       устаревшая  система сбора ТБО.

- наличие бесхозных скотомогильников, не соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям;

- устаревшие технологии по заготовке и переработке древесины

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории муниципального образования «Алужинское» ООПТ нет.

## 8.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану водных объектов, снижение негативного влияния производственных и  коммунальных объектов на окружающую среду, экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана  достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

1. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления:

- очистка  территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, очистка территории  от отходов производства;

- расчистка русел водоемов и прибрежных полос от загрязнений.

2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», в т.ч.:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с оборудованием их установками по водоподготовке (с. Алужино, с. Б. Кура, с. Харанут);

- строительство всесезонного водопровода (с. Алужино)

- строительство летнего водопровода (с. Б. Кура, с. Харанут.)

3. Организация ЗСО водозаборных сооружений в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения (все н.п.)

5. Организация системы обращения с ТБО, в т.ч.

- 	На первую очередь: проведение технических и планировочных мероприятий по усовершенствованию свалок ТБО;  рекультивация несанкционированных свалок.

- На расчетный срок для утилизации ТБО от муниципальных образований «Алужинское», «Захальское», «Усть-Ордынское», «Капсальское»,  «Тугутуйское» и населенных пунктов Булуса и Толодой муниципального образования «Кулункунское», создание централизованного полигона рядом с площадкой существующего полигона пос. Усть-Ордынский. Разработка и согласование технической документации полигона в установленном порядке. Соблюдение режима СЗЗ. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых  бытовых отходов».

- Организация оборудованных контейнерных площадок с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников  для временного хранения ТБО.

- На расчетный срок закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

6. Предусмотреть создание шумозащитных экранов (при необходимости) для территорий существующей жилой застройки, расположенных вдоль автомагистрали, вдоль границ деревообрабатывающих предприятий.

7.  Предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон, санитарных разрывов.

8. Предусмотреть создание озелененных территорий специального назначения на территориях  санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, в т.ч.  на территории санитарного разрыва автомагистрали.

9. Организация сбора и очистки стоков:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут для приема и очистки сточных воды от населенных пунктов: с. с. Алужино, д. Большая Кура и д. Харанут.

Площадку для строительства очистных сооружений предлагается разместить в западной части с. Алужино; Размер СЗЗ площадки составит 100 м.

- для водоотведения сточных вод от застройки населенных пунктов рекомендуется применять

автономные системы канализации.

- сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях.

10.  Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными  объектами;

11. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами;

12.  Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи;

13. Экологический контроль территории кладбищ;

14. Биологические отходы:

- Консервация существующих скотомогильников.

- Строительство биотермических ям.  Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной  ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

15. Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв;

16. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли;

17. Выявление и сохранение местообитаний редких и краснокнижных видов;

18. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории;

19. Организация мониторинга компонентов окружающей среды, в т.ч. проведение аналитических исследований   качества атмосферного воздуха, воды, почвы; уровня шума на территориях с/х  предприятий, объектов специального назначения,  санитарно-защитных зон, жилых зонах.

# 9. Охрана объектов культурного наследия

В составе настоящего Генерального плана даны общие рекомендации относительно режима градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с выявлением на территории Алужинского муниципального образования объектов представляющих историческую, научную  художественную и культурную ценность.

Охрана объектов культурного наследия - под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-7497/12  от 10.09.2012 г.)  объекты археологического наследия  и  объектов относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время не состоят.

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Эхирит-Булагатский район» Иркутской области. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий,  определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Эхирит-Булагатский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

К мероприятиям по охране  объектов культурного наследия (далее ОКН) необходимо в первую очередь отнести: установление границ зон охраны, режимы использования земель  и градостроительные регламенты в границах данных зон, которые утверждаются  Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия: в отношении  ОКН регионального наследия  - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия; в отношении местного - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные ОКН.

В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия.

Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Алужинское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий-памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 35. Перечень объектов археологического наследия Алужинского муниципального образования Эхирит-Булагатского района (по состоянию на 01.08.2012 г.)

| № п/п | Тип объекта | Наименование | Местоположение | Категория учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка | Тангахой 2 | Эхирит-Булагатский район, правый берег ручья Харагун правый приток р. Мурин, в 0.7 км к востоку от летников Тангахой | РГО |
| 2 | Стоянка | Саган-Лагай 1 | Эхирит-Булагатский район, долина р. Куды, в 1,2 км к юго-востоку от села Большая Кура | РГО |
| 3 | Стоянка | Харанут 1 | Эхирит-Булагатский район, в 2,2 км к востоку от села Большая Кура и в 2,2 км к ЮЗЗ от села Харанут, на водораздельном хребте между реками Кура и Мурин | РГО |
| 4 | Стоянка | Дабан 1 | Эхирит-Булагатский район, в 0,4 км к северо-западу от села Харанут | РГО |
| 5 | Стоянка | Дабан 2 | Эхирит-Булагатский район, в 500 м к северо-западу от местонахождения Дабан 1, в 0,9 км к северо-западу от села Харанут | РГО |
| 6 | Стоянка | Ишины 1 | Эхирит-Булагатский район, в 0,1 км к востоку от села Ишины | РГО |
| 7 | Стоянка | Ишины 2 | Эхирит-Булагатский район, восточная часть села Ишины | РГО |
| 8 | Стоянка | Боройская 3 | Эхирит-Булагатского района, левый берег р. Куда, в 1,3 км к ЮЮЗ от Боройских летников | РГО |
| 9 | Стоянка | Боройская 4 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, в 0,5 км к востоку от Боройских летников | РГО |
| 10 | Стоянка | Булен 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куда, в 1,7 км к СВ от п. Усть-Орда. | РГО |
| 11 | Стоянка | Булен 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куда, южный склон горы Булен | РГО |
| 12 | Стоянка | Булуса 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Булуса в 0,8 км к ССВот улуса Булуса | РГО |
| 13 | Стоянка | Корсунские летники | Эхирит-Булагатский район, левый берег долины р. Ордынка, в 8 км к СВ от п. Усть-Орда, устье пади Донской, в 0,8 км к ЮЗ от Корсунских летников | РГО |
| 14 | Городище | Байтогское городище | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куды в 2 км к ЮЮЗ от с. Байтог | РГО |

Таблица 36. Памятники этнографии и культовые объекты Алужинского муниципального образования Эхирит-Булагатского района

(по состоянию на 01.08.2012 г.)

| № п/п | Наименование | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бухэ нуга | В 3,2 км. к 3 от с. Алужино, в распадке юго-западного склона горы Бухун-Унаган. |
| 2 | Ундэр хушун | В 1,7 км. к Ю от с. Б. Кура и в 2 км. к СВ от с. Алужино, на берегу р. Кура. |
| 3 | Абаганатская гора | В 3,5 км. к СЗ от с. Алужино, на перевале водораздела Куда - Мурин, по дороге Усть-Орда - Захал, обозначено ритуальным знаком - сэргэ. |
| 4 | Зун хушун | В 6,5 км. к СЗ от ул. Харанут, на вершине водораздела Куда - Мурин, по проселочной дороге Усть-Орда - Харанут. |
| 5 | Бужуханэ басаган | В 3,3 км. к СВ от с. Б. Кура и в 4 км. к 3 от ул. Харанут, по дороге Алужино - Харанут. |
| 6 | Батрэ хубун Халудэр | В 2 км к 3 от ул. Харанут, на западном склоне горного хребта Большой Дабан. |
| 7 | Албадэн дабан | В 1,5 км. к СЗ от ул. Харанут, по дороге в Харанутские летники, на восточном склоне водораздела Куда - Мурин. |
| 8 | Хурэ убгэдэ хушун | В 2,5 км. к СЗ от ул. Дархат, на развилке лесных дорог у северо-восточного подножия горы с геодезической отметкой 704,3 м. |
| 9 | Дутэууба | В 2 км. к С от ул. Дархат, в лесу на южном склоне небольшой возвышенности. |
| 10 | Дархадэ тайлаган | В 1,5 км. к С от ул. Дархат, в небольшом распадке. |
| 11 | Дархадэ барьса | В 0,2 км. к ЮВ от ул. Дархат, в небольшом распадке напротив горы Тургэн хушун, по дороге Харанут - Дархат. |
| 12 | Мухур Булак | В 2 км. к СВ от ул. Дархат, возле родника Мухур Булак, впадающего в р. Мурин. |
| 13 | Ганжу хуган | В 200 м. к С от ул. Дархат, на возвышенности по дороге к ритуальному месту Дархадэ тайлаган. |

# 10. Технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измерен. | Совре- менное состояние 1.01.2012 | I очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах | га | 17 398,6 | 17 398,6 | 17 398,6 |
| 2. Население |
| 2.1 | Постоянное население | тыс. чел. | 0,99 | 1,0 | 1,1 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./км2 | 5,7 | 5,7 | 6,3 |
| 2.3. | Численность населенных пунктов | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 20,4 | 21,3 | 24,7 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,6 | 21,3 | 22,5 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 1,4 | 3,5 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % | - | 6,8 | 17,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 19,0 | 16,9 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 2,3 | 7,8 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 |
| 4. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 4.1 | Водоснабжение |
| 4.1.1 | Источники водоснабжения - подземные |
| 4.1.2 | Общий объём водопотребления, всего | м3 в сутки | Нет данных | 166,7 | 181,6 |
| 4.2. | Водоотведение |
| 4.2.1 | Общий объём стоков | м3 в сутки | Нет данных | 133,4 | 145,2 |
| 4.2.2. | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов в границах планировки, ливневая канализация | км | - | 3,0 | 7,5 |
| 4.3 | Утилизация ТБО |
| 4.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | Нет данных | 242 | 264 |
| 4.4 | Электроснабжение |
| 4.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 1,6 | 1,8 |
| 4.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» и ПС 35/10 кВ «Харат» |
| 4.5 | Теплоснабжение |
| 4.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | - | 4,15 | 4,70 |

# Footnotes

раздел изложен в новой редакции проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

заменены слова «Алужинского МО» на слова «МО «Алужинское» проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

Заменено слово «Алужино» на слово «Алужинское» проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

заменено слово «Алужино» на слово «Алужинское» проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

исключены из предложения слова «может быть» и слова «в случае возрастания потребности в жилых территориях» проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

исключены из предложения слова «может быть» и слова «в случае возрастания потребности в жилых территориях» проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

абзац введен проектом«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

таблица введена проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

текст введен проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

абзац исключен проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

таблица изложена в новой редакции проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»